Załącznik nr 4 do SIWZ

Wymagania dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4 z funkcją do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych

| L.p. | Wyszczególnienie | Wypełnia Oferent opisując zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie pojazdu powinno posiadać świadectwo homologacji wydane przez Ministra Infrastruktury. Aktualny atest (Certyfikat) wydany przez CNBOP na cały pojazd po jego zabudowie. W/w dokumenty należy dostarczyć zamawiającemu w trakcie odbioru samochodu. |  |
| 2 | Podwozie z kabiną | Podwozie z kabiną |
| 2.1 | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14 000 kg. Dopuszczalna masa całkowita podana w świadectwie homologacji może przekraczać 14.000kg. |  |
| 2.2. | Bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia zgodnie z Wymaganiami KG PSP- CNBOP -czerwiec 2002 - naciski na oś przednią -naciski na oś tylną - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna różnica w obciążeniu stron lewej i prawej nie może przekraczać 3%) |  |
| 2.3. | Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” |  |
| 2.4. | Wyposażone w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne - belka świetlna - montowana na dachu kabiny. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych w tym za pomocą radiotelefonu. |  |
| 2.5 | Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. Z tyłu pojazdu niebieska lampa błyskowa. Z przodu pojazdu zainstalowane 2 reflektory przeciwmgielne. |  |
| 2.6 | Podwozie samochodu z silnikiem z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym spełniającym wymogi czystości spalin minimum EURO - 3 o mocy min.180kW. |  |
| 2.7 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie większa niż 3200 mm, maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1800mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady przekracza 1800mm od poziomu gruntu, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu. Otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Sprzęt powinien być rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem zasad ergonomii. |  |
| 2.8 | Napęd 4x4-możliwość blokady mechanizmu różnicowego i blokady międzymostowej. Układ hamulcowy wyposażony w system ABS. |  |
| 2.9 | Masowy wskaźnik mocy -określony dla masy pojazdu gotowego do akcji min. 12kW/1000kg |  |
| 2.10 | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), kabina wyposażona w: -indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy; -niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku; -reflektor pogorzeliskowy umieszczony z przodu pojazdu na zewnątrz kabiny; -uchwyt poprzeczny dla załogi zamontowany za siedzeniami dowódcy i kierowcy; -tachograf - lusterka zewnętrzne podgrzewane -przeciwpylkowy filtr powietrza do kabiny -wskaźnik temperatury zewnętrznej -elektrycznie regulowane lusterka kierowcy i pasażera -regulator położenia świateł |  |
| 2.11 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: -siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, odpornym na rozdarcie i ścieranie; -wszystkie fotele wyposażone w zagłówki; -fotel kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |
| 2.12 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego, -moc alternatora min. 2200 W i pojemność akumulatorów min. 160 Ah musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
| 2.13 | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |
| 2.14 | Pojazd wyposażony w złącze umożliwiające ładowanie akumulatorów umieszczone po lewej stronie nadwozia. |  |
| 2.15 | W kabinie kierowcy miejsce na zamontowanie radiotelefonu przewoźnego. |  |
| 2.16 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |  |
| 2.17 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. |  |
| 2.18 | Prześwit pod osiami min. 250 mm .Należy podać konkretną wartość dla oferowanego podwozia. |  |
| 2.19 | Kąt natarcia - nie mniejszy niż 23° Należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. |  |
| 2.20 | Kąt zejścia nie mniejszy niż 23° Należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. |  |
| 2.21 | Kolorystyka - elementy podwozia – czarne; - błotniki i zderzaki – białe; - kabina, zabudowa – RAL 3000; |  |
| 2.22 | Największa obrysowa średnica zawracania 17 m. |  |
| 2.23 | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu. Nie mniej niż 90km/h. |  |
| 2.24 | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu - min. 3%. |  |
| 2.25 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu max. 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Ciśnienie w układzie hamulcowym podwyższone do 10 bar. |  |
| 2.26 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |  |
| 2.27 | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od -25 °C do +50°C. |  |
| 2.28 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |
| 2.29 | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub 4 godz. pracę autopompy Jednak nie mniej niż 120 litrów. |  |
| 2.30 | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy w czasie min. 4 godz. podczas postoju, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) określonych przez producenta. |  |
| 2.31 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa z tyłu pojazdu, instalację elektryczną i pneumatyczną do holowania przyczepy oraz po dwa uchwyty szeklowe holownicze z przodu i tyłu pojazdu. |  |
| 2.32 | Pojazd wyposażony w ogumienie specjalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków terenowych i atmosferycznych oraz w automatycznie załączane łańcuchy przeciwśnieżne. |  |
| 2.33 | Pojazd wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak mocowania koła na pojeździe. |  |
| 3. | Zabudowa pożarnicza: |  |
| 3.1. | Wykonana z materiałów odpornych na korozję. Ściana zabudowy w dolnej części znajdująca się za kabiną kierowcy zabezpieczona przed uszkodzeniem przez kamienie wyrzucane spod kół pojazdu. |  |
| 3.2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Na dachu przygotowane uchwyty na sprzęt i armaturę nie powodujące ich przemieszczania podczas jazdy, wykonane wg wymagań zamawiającego. Na dachu pojazdu zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności od 800-1600dm3/min. |  |
| 3.3 | Drabina do wejścia na dach. |  |
| 3.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków, skrytek. |  |
| 3.5. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki, w kabinie wymagana sygnalizacja otwarcia skrytki, -główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy, - poszczególne skrytki powinny posiadać spis jaki rodzaj sprzętu w nich się znajduje, a rozmieszczenie sprzętu oznaczone piktografami. |  |
| 3.6. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 5 m w warunkach słabej widoczności. |  |
| 3.7. | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). |  |
| 3.8. | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 3.9. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 3.10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |
| 3.11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 3.12 | Zbiornik wody o pojemności min. 2,5 m3, wykonany z materiału odpornego na korozję, zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed przelaniem. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny oraz dolny otwór do grawitacyjnego spuszczania wody ze zbiornika. |  |
| 3.13 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min 10% pojemności zbiornika wody - wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, -zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, -napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |  |
| 3.14 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami klapowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym ogrzewaniem tego samego producenta jak urządzenie w kabinie. |  |
| 3.15 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem niskiego i wysokiego ciśnienia. Wydajność autopompy nie mniejsza niż 2000 dm3/min przy ciśnieniu 1MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz wydajności nie mniejszej niż 200dm3/min przy ciśnieniu min. 4,0MPa. |  |
| 3.16 | Układ wodno - pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania l,5m |  |
| 3.17 | Samochód musi być wyposażony w 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Pomiędzy autopompą a prądownicą wodno-pianową linii szybkiego natarcia należy zamontować element (filtr chroniący przed zanieczyszczeniami stałymi). |  |
| 3.18 | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Do zwijania węża należy zastosować urządzenie o napędzie elektrycznym lub podobnym. Urządzenie to powinno być uruchamiane włącznikiem ręcznym i dodatkowym włącznikiem nożnym. Urządzenie wyposażone w sprzęgło przeciążeniowe, zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża. |  |
| 3.19 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: -dwóch nasad tłoczonych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu; -wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia; -działka wodno-pianowego na dachu pojazdu. |  |
| 3.20 | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 3.21 | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: z głębokości 1,5m w czasie do 30s, z głębokości 7,5m w czasie do 60s. |  |
| 3.22 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - miernik prędkości obrotowej wału autopompy, - włącznik i wyłącznik pracy silnika pojazdu, - kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - schemat układu wodno-pianowego. Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli powinny być oznakowane piktografami |  |
| 3.23 | W kabinie kierowcy powinien znajdować się licznik motogodzin pracy autopompy. |  |
| 3.24 | Uruchomienie silnika pojazdu z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów oraz po włączeniu hamulca pomocniczego. |  |
| 3.25 | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem oraz przedostawaniem się zanieczyszczeń do zbiornika samochodu), automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na prace ręczną. Praca automatycznego dopełniania zbiornika w zakresie 25-75% napełnienia. |  |
| 3.26 | Autopompa musi być wyposażona w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6 % ( tolerancja +0,5) w całym zakresie wydajności pompy. |  |
| 3.27 | Autopompa musi być wyposażona w automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |  |
| 3.28 | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |
| 3.29 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie. |  |
| 3.30 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system do ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C oraz skuteczne odwadnianie. |  |
| 3.31 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element (filtr) zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 3.32 | W zabudowie pożarniczej zamontowane stelaże na 5 szt. aparatów powietrznych nadciśnieniowych jednobutlowych. Stelaże powinny być wysuwane na zewnątrz pojazdu. |  |
| 3.33 | Samochód musi być wyposażony w maszt oświetleniowy 4,5 - metrowy zamontowany na stałe na samochodzie. Maszt wysuwany pneumatycznie z najaśnicami halogenowymi 2 x 1000W . Maszt zabezpieczony przed samoczynnym wysuwaniem podczas jazdy po nierównym terenie z funkcją automatycznego składania do transportu. Sterowanie położeniem najaśnic z poziomu terenu za pomocą pilota przewodowego. Sygnalizacja rozłożonego masztu oświetleniowego w kabinie kierowcy. |  |
| 3.34 | Pojazd wyposażony w generator prądotwórczy napędzany od silnika samochodu podłączony do masztu oświetleniowego. |  |
| 3.35 | W kabinie załogi pojazdu umieszczone i zamocowane ładowarki 4 szt. indywidualnych latarek elektrycznych w wykonaniu EX oraz trzy . ładowarki do nasobnych radiotelefonów Motorola. |  |
| 3.36 | Samochód wyposażony w zestaw narzędzi przewidzianych przez producenta podwozia. |  |
| 3.37 | Na pojeździe przewidzieć miejsca do przewożenia wyposażenia pożarniczego zgodnie z wymogami szczegółowymi KGPSP – CNBOP – czerwiec 2002 dla samochodów ratowniczo – gaśniczych. |  |
| 3.38 | Samochód wyposażony w instrukcje użytkowania pojazdu oraz poszczególnych zamontowanych w pojeździe urządzeń w języku polskim. |  |
| 3.39 | Dostawca oznakuje pojazd zgodnie z wymogami Rozkazu nr. 14 KGPSP z dnia 26.07.2002r w sprawie jednolitego oznakowania osób funkcyjnych, pojazdów, kontenerów, przyczep, sprzętu ratowniczego, ewakuacyjno – logistycznego. |  |