# OPIS ARCHITEKTONICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

I Projekt zagospodarowania terenu

- PRZEDMIOT INWESTYCJI

Budowa hali sportowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i niezbędną  infrastrukturą w  Witoszowie  Dolnym

.

###### PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE TERENU ORAZ OGRODZENIE OBIEKTU

Projektowany obiekt usytuowany jest po południowej stronie gimnazjum i  skomunikowany  z nim parterowym łącznikiem.

Projektowana inwestycja wiąże się z:

- rozbiórką    sieci kanalizacji deszczowej i  zasypaniem odkrytych rowów melioracyjnych, które kolidują  z planowaną budową .oraz wykonaniem nowej sieci kanalizacji deszczowej na terenie działki

- Należy również zdemontować i wykonać obejście  odcinka  sieci energetycznej .napowietrznej , pozostającej  w kolizji  z planowaną halą. Przebudowa sieci związana jest z budową od strony południowej  stacji trafo.

Wykorzystuje się istniejącą sieć  kanalizacji sanitarnej , wody ( po orurowaniu i zabezpieczeniu) oraz telefoniczną. Przyłącze wody i kanalizacji – nowe - wg projektu IS

Układ komunikacyjny

Dojazd  i parking -zgodnie z projektem  drogowym ( odrębne opracowanie ) z kostki betonowej

Ścieżki piesze

– z kostki betonowej  8 cm – kolorystyka wg proj. Zagospodarowania terenu(PW) na podsypce piaskowej  oraz podbudowie z kruszywa ( frakcja 12 – 16 ) ok. 3 cm po zagęszczeniu , PODBUDOWA KLINIEC 0/31,5  10cm wykończone betonowymi  obrzeżami chodnikowymi20x6x50

Place

j.w. wg proj. Zagospodarowania z elementami metalowymi chroniącymi pozostawione drzewa

pergola i ławki drewniane ( OK. 10 SZTUK)

Pochylnie zewnętrzne – z płyty betonowej wg PW  z dwustronna balustradą ze stali malowanej proszkowo

Taras – z płytbetonowych i kostki granitowej

Tereny trawiaste

Zieleń niska

Zieleń wysoka

Schody terenowe z granitu

Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie z siatki zgrzewanej firmy Bekaert jako uzupełnienie po koniecznej przebudowie ogrodzenia od strony południowej .. Na fragmencie mur z cegly pełnej klinkierowej wg rys. zagospodarowania terenu

Furtki  1x 100/200

Brama wjazdowa przesuwana od strony boiska dla dojazdu  samochodu dostarczającego paliwo, (400/200) zdalnie sterowana

Śmietnik - istniejacy

Plac ze stojakami na rowery

Boisko

Na działce zaprojektowano  boisko sportowe o nawierzchni  z tworzywa sztucznego . poliuretanowo – kauczukowej w kolorze czerwonym

Bieżnia

o nawierzchni tartanowej 60 m i piaskownicę do skoków w dal  .

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

| OBIEKT LUB TEREN | POWIERZCHNIA ZABUDOWY |
| --- | --- |
| 1. istniejący budynek szkolny | 1135,7 m2 |
| 2. zabudowa projektowana | 1663,00 m2 |
| 3. parkingi, drogi i ścieżki utwardzone. | 1232,00 m2 |
| 4. tereny zielone | 6633,7 m2 |
| 5. boiska | 1002,00m2 |
| RAZEM | 10 766,40 m2 |

II   PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

- PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU:

#### Projektowany kompleks  składa się :

Istniejącego budynku ,gimnazjum

Dobudowanego od strony południowej łącznika

1. Pow. użytkowa	 -103,9  m2

2.Kubatura                   - 332,4 m3

3 Wys x szer. X  dł      -4,5  x 10,1 x 11,3 m

Hali sportowej

1.Pow. użytkowa	 -1015,50m2

2.Kubatura                   -10650 m3

3.Wys x szer. X  dł     sr. 10,5m x 23,56m x 44,06 m

pomieszczeń towarzyszących i komunikacji -pow. 370,5 ( parter)+410,5 =781,0m2

Kotłowni na paliwo stałe (wierzba energetyczna ) wraz z komunikacją  o pow.–144,5 m2

Pom. technicznych –29,35 m2

Dane ogólne

Powierzchnia całkowita – 2074,4 m2

Powierzchnia użytkowa – 1899,9 m2

Kubatura piwnic – 361,25  m3

Kubatura całkowita – 16600 m3

Przewidywana liczba użytkowników – do 250

Przewidywana ilość pracowników – ok. 6

Przewidywana ilość dzieci na 1 szatnię wf – 9 – 10

Ilość miejsc parkingowych - 22

  - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ i POSADZEK oraz okładzin ścian

| NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA | POW POSADZEK I okładzin cokołów m2 | POSADZKA .RODZAJ , TYP KOLOR WG RYS. | ŚCIANY ,SUFIT PODW. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PIWNICA |  |  |  |
| -1.01 | KOTŁOWNIA | GRES 56,1 | Gres posadzka 30/30/ , 56,1 m2 i | ściany malowane farbą zmywalną , DO WYS. 1,6 M PŁYTKI CERAM. NP. OPOCZNO LUB PARADYZ 45 M2 |
| -1.02 | SKŁAD OPAŁU |  | Szlichta beton. | Tynk cem. wap. Farba emulsyjna np Dekoral, , sufit biały |
| -1.03 | KLATKA SCHODOWA | GRES 20,5 | Gres np. Nowa Gala lub Opoczno szare 18 m2 +stopnice 7,5 m2 I PODSTOPNICE | Cokół 10 cm wzdłuż biegu klatki sch.i ścian ,powyżej farba zmywalna |
|  | POW. POSADZEK ceram.PIWNIC I KLATKI SCHODOWEJ (DO POZ. PARTERU włącznie) | 82,00 |  | POW. PŁYTEK CERAM.ŚCIENNYCHNP OPOCZNO 45 M2 |
|  | PARTER |  |  |  |
| 0.01 | HALL | Gres 143 | WYCIERACZKi SZCZOTKOWO- GuMOWe W PROFILACH ALU, WYS 22MMM .7 m2,GRES SZARY 30/60 + COKÓŁ 75 MBXO,1 | Ściany –malowane – farby zmywalne mineralne kolor pastelowy,ściana toalet z dekoracją malowidłem sciennym wg proj. wnetrz sufit panele drewniane lub drewnopodobne np. Knauf |
| 0.02 | HALA SPORTOWA | PARKIET BUK 1015 ,5 | PODLOGA SPORTOWA DREWNIANAsprężysta z podwójnym legarowaniem wg technologii np. Boem lub JunkersPARKIET BUKOWY ) | ściany –OKŁADANE PŁYTA Heraklith do wys. ok. 3m POW. 280 M2 WG PROJ.Kolorystyki farba zmywalną obudowy wentylacji – płyta gk |
| 0.03 | PRZEDSIONEK | GRES 5,4 | GRES + COKÓŁ 4,5 M Gres -PŁYTKI np. ENDURO MATT30/30 Marazzi | Ściany FARBA ZMYWALNA |
| 0.04 | SZATNIA | GRES 15 | GRES 13,3 + COKÓŁ15 MB J.W. | SCIANY J.W. |
| 0.05 | WC | GRES 5,3 | Gres -PŁYTKI np. ENDURO MATT30/30 Marazzi | Ściany –plytki cer.NP. MARAZZI15/15 do wys.210 cm,(lustro60/100 )16 m2 |
| 0.06 | UMYWALNIA | GRES 8,3 GRES ANTYPOSLIZG 5,5 | Gres NP. eNDURO, w obszarze natrysków gres antypoślizg | Ściany –plytki cer.15/15 do wys.210 cm np Colori Marazzi 31 m2 |
| 0.07 | PRZEDSIONEK | GRES 5,4 | GRES + COKÓŁ 4,5 M JW | Ściany FARBA ZMYWALNA |
| 0.08 | UMYWALNIA | GRES 8,3 GRES ANTYPOSLIZG 5,5 | PŁYTKI np. ENDURO MATT30/30 | Ściany –plytki cer.15/15 do wys.210 cm np Colori Marazzi LUB RAGNO31 m2 |
| 0.09 | WC | GRES 5,3 | J/W | Ściany –plytki cer.15/15 do wys.210 cm,COLORI MARAZZI LUB RAGNO(lustro60/100 )16 m2 |
| 0.10 | SZATNIA | GRES 15 | Np. :PŁYTKI ENDUROMATT30/30 | SCIANY FARBA ZMYWALNA |
| 0.11 | P.INSTRUKTORA | TARKET LUB POLYFLOR 12,5 | PODŁOGA TYPU TARKET LUB POLYFLOR COKÓŁ WYS. 10 CM | Ściany FARBA ZMYWALNA |
| 0.12 | ŁAZIENKA INSTRUKTORA WF | GRES 4,1 | PŁYTKI np. ENDURO MATT30/30 LUB OPOCZNO | SCIANY – PŁYTKI CERAM.NPOPOCZNO LUB tUBADZIN 15/15 12 M2 |
| 0.13 | POM. PORZĄDKOWE | GRES 2,15 | J.W. | SCIANY – PŁYTKI DO 1M-OPOCZNO LUB TUBĄDZIN 5 M2 |
| 0.14 | WC DAMSKI | GRES 9,8 | NP. ENDUROMATT30/30 | SCIANY PŁYTKI 15/15 NP. COLORI MARAZZI DO WYS. 2,1- 27 M2 |
| 0.15 | WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | GRES 4,6 | J.W. | SCIANY PŁYTKI MARAZZICOLORI DO WYS1,1,95 M-15 M2 |
| 0.16 | WC MESKI | GRES 9,1 | J.W. | SCIANY PŁYTKI 15/15 NP. COLORI MARAZZI DO WYS. 2,1- 27 M2 |
| 0.17 | ŚWIETLICA | TARKETT LUB POLYFLOR 64,3 |  | MALOWANE FARBĄ ZMYWALNĄ |
| 0.18 | KORYTARZ | GRES 42 | NP. MARAZZI FOSSILI Z COKOŁEM 10 CM | SCIANY T.J. HOL |
| 019 | RECEPCJA – BUFET Z PŁYTY STOLARSKIEJ I BLACHY WG PROJ. INDYWIDUALNEGO JAKO EL DEKORACJI WNETRZ | PODŁOGA T.J. HOL 13,7 | J.W. | NA TYLNEJ SCIANIE EKRAN WYS. 60 CM Z PŁYTEK 60/60 DŁ. 4M1,5 M2,PÓŁKI , SZAFKI STOJĄCE MEBLOWE LAKIEROWANE |
| 020 | SIŁOWNIA | LINODUR LUB FORBO 48,4 | WYKŁADZINA SPORTOWA NA PODŁOZU SPRĘŻYSTYM | ŚCIANY MALOWANE W KOLORZE NASYCONYM |
| 0.21 | POM. GOSP. BUFETU | GRES 6,1 | NP. OPOCZNO + COKÓŁ | SCIANY MALOWANE FARBA ZMYWALNA |
| 0.22 | WLICZONE W POW. PIWNIC |  |  |  |
| 023 | MAGAZYN SPORTOWY | GRES LUB POWŁOKA ZYWICZNA 47,3 | GRES OPOCZNO TECHNICZNY LUB POWLOKA ZYWICZNA NP. DEITERMANN EUROLAN FK 42 | JW |
| 0.24 I 025 | WENTYLATORNIA I CZERPNIA | J.W.29,5 | J.W. | j.w. |
|  | RAZEM PARTER |  |  |  |
|  | POSADZKI CERAM. NP. MARAZZI | 290 M2 |  |  |
|  | POSADZKI CERAM. NP. OPOCZNO | 89,2 |  |  |
|  | POSADZKI NP. TARKET | 76,8 |  |  |
|  | PŁYTKI ŚC.NP. MARAZZI | 163 |  |  |
|  | PŁYTKI ŚC. NP. OPOCZNO | 17 |  |  |
|  | .PARKIET BUKOWY | 1015,5 |  |  |
|  | TARKETT SPORT ( LINODUR) | 48,5 |  |  |
| PIETRO |  |  |  |  |
| 1.01 | KOMUNIKACJA /ANTRESOLA | GRES 186 | NP. NAUTILLO MARAZZI + COKÓŁ+ SCHODY ZEWN | MALOWANIE FARBA ZMYWALNĄ |
| 1.02 | SALA FITNESS | 47,4 | LINODUR SPORTOWY NA PODŁOZU LEGAROWANYM LUB PANELE LEGAROWANE NA PŁYCIE OSB I MACIE POLIURETANOWEJ | j.w. |
| 1.03 | SALA SQUASH | PARKIET BUK(WG TECHNOLOGII W HALI LUB PANELE 69,2 | DOPUSZCZA SIĘ TARKETT SPORTOWY NA PODŁOZU LEGAROWANYM TJ PANELE LUB PARKIET NA PŁYCIE OSB I MACIE POLIURETANOWEJ. | ŚCIANY WYŁOZONE WG WSKAZAŃ FEDERACJI SQUASH PŁYTĄ KOMPOZYTOWĄ NP. NOVA SQUASH3 CM LAMINOWANA, FRONTOWA SCIANA ZE SZKŁA HARTOWANEGO 12 MM |
| 1.04 | PRZEDSIONEK | GRES 5,1 | GRES NP. MARAZZI ENDURO +COKÓŁ GRES 6 MB | SCIANY MALOWANE FARBA ZMYWALNA |
| 1.05 | SZATNIA | GRES 13,2 | j.w. | j.w. |
| 1.06 | UMYWALNIA | J.W.8,76 W TYM 3 M2 ANTYPOŚLIZG | j.w. | Płytki marazzi colori np salonicco 15/15 - 22 m2 |
| 1.07 | WC | GRES 2,2 | j.w. | Pl. Marazzi salonicco 15/15– 9,6 m2 Lustro 60/100 |
| 1.08 | PRZEDSIONEK | GRES 5,1 | GRES NP. MARAZZI ENDURO +COKÓŁ GRES 6 MB | SCIANY MALOWANE FARBA ZMYWALNA |
| 1.09 | WC | GRES 2,2 | j.w. | Pl. Marazzi salonicco 15/15– 9,6 m2 Lustro 60/100 |
| 1.10 | UMYWALNIA | J.W.8,76 W TYM 3 M2 ANTYPOŚLIZG | j.w. | Płytki marazzi colori np salonicco 15/15 - 22 m2 |
| 1.11 | SZATNIA | GRES 13,2 | j.w. | Jfarba zmywalna |
| 1.12 | POKÓJ MASAZU | TARKET 19,5 | NP. POLYFLOR MYSTIQUE + COKÓŁ | J.W. |
| 1.13 | POM. INSTRUKTORÓW | J.W.13M2 | J.W. | J.W. |
| 1.14 | SOLARIUM | GRES 9,5 | GRES NP. ENDURRO MARAZZI + COKÓŁ | ŚCIANY MALOWANE FARBA DEKORACYJNĄ |
| 1.15 | WC DAMSKI | GRES 9,4 | GRES J.W. | Pl. Marazzi salonicco 15/15– 15 m2 Lustro 60/100 |
| 1.16 | WC PERSONELU BUFETU | GRES 2,35 | GRES NP. OPOCZNO | PŁYTKI CERAM. NP. OPOCZNO 14 M2, LUSTRO 60 /100 |
| 1.17 | WC MESKI | GRES 9,4 | GRES T.J 1.15. | Pl. Marazzi salonicco 15/15– 15 m2 Lustro 60/100 |
|  | RAZEM PARTER PIWNICA PIĘTRO |  |  |  |
|  | POSADZKI CERAM. NP. MARAZZI | 563,0 M2 |  |  |
|  | POSADZKI CERAM. NP. OPOCZNO | 169,0 M2 |  |  |
|  | POSADZKI NP. TARKET LUB POLYFLOR MYSTIqUE | 110,0 M2 |  |  |
|  | PŁYTKI ŚC.NP. MARAZZI | 256 ,0 M2 |  |  |
|  | PŁYTKI ŚC. NP. OPOCZNO | 76,0 M2 |  |  |
|  | PARKIET BUK SPORT | 1130,0 M2 |  |  |
|  | .LINODUR LUB TARKETT SPORT | 48,5 M2 |  |  |
|  | RAZEM CAŁOSC POSADZKI I COKOŁY | 2020,0M2 | PŁYTKI SCIENNE 332,0 |  |

3.DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obiekt w dostępny dla osób niepełnosprawnych :na poziomie parteru.

Z poziomu terenu do wejścia głównego prowadzi rampa zewnętrzna.

Na  parterze zaprojektowano  toaletę dla osób niepełnosprawnych ,a

każda szatnia i natryski są również dostosowane do ich potrzeb.

5.OCHRONA CIEPLNA BUDYNKU

Wszystkie przegrody budowlane spełniają wymagania PN ” Ochrona cieplna budynków  „

6.OŚWIETLENIE NATURALNE

poprzez okna ze szkłem super neutral ( ew, neutral ) i świetliki dachowe wg.p.w. architektury

7.WENTYLACJA GRAWITACYJNA  i mechaniczna

nawiew – poprzez nawietrzaki okienne   firmy np.  Renson  lub Flop – System

z samoregulacją AR 60 montowane we wszystkich oknach pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi malowane w kolorze ślusarki okiennej. Nawiew do pom. toalet – poprzez kratki wentylacyjne w drzwiach.

Wywiew – z pomieszczeń na parterze – przewodami wentylacji grawitacyjnej, z pomieszczeń  piętra – za pomocą wentylatorów dachowych z tłumikiem hałasu Wentylacja mechaniczna – nawiewno – wywiewna   w hali i pom. towarzyszących - wg p.w. wentylacji

8. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wg opisu  i uzgodnień rzeczoznawcy w projekcie budowlanym oraz oznaczeń na rysunkach

9. INSTALACJE WEWNĘTRZNE wg projektów wykonawczych branżowych

- instalacja wody zimnej ,

- instalacja wody ciepłej,

- kanalizacja

- instalacja centralnego ogrzewania

- kanalizacja deszczowa

- instalacja wentylacji mechanicznej

- instalacja elektryczna:

- oświetleniowa,

- oświetlenia ewakuacyjnego,

- gniazd wtykowych,

- telefoniczna

- odgromowa

10.PRACE BUDOWLANE

10.1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE - dotyczą tylko budynku gimnazjum

- wyburzenia wg pb ścian dzialowych i powiększenie otworów łączacych szkołę z halą

- wyburzenie fragmentów  ścian nośnych i filarów z cegły

- Wylanie warstwy wyrównawczej dociskowej

- Wykonanie ścian wewnętrznych piwnic

10.2. PRACE BUDOWLANE

układ konstrukcyjny

- fundamenty – wg PW konstrukcji – monolityczne, schodkowe

- ściany nośne i osłonowe– z pustaków ściennych porotherm 44 p+w, 30cm, 25cm

- z  dociepleniem  ze styropianu pod tynki cienkowarstwowe cm( U = 0,28 W/ m2 K) grub. 4-8 cm

- ściany wewnętrzne – również z pustaków porothem 11,8, 8 cm oraz płyt g.k. na stelażu metalowym

- stropy  żelbetowe zespolone–  typu filigran  zbrojone  wg p.w. konstrukcji

- stropodachy  – wg opisu na rysunkach Uo = 0,45

- posadzki na gruncie – wg opisu na rysunkach

PRACE BUDOWLANE – HALA sportowa

- fundamenty i ściany fundamentowe  – żelbetowe

- słupy – żelbetowe

- konstrukcja dachu – dźwigary drewniane łukowe z drewna klejonego świerkowego w kolorze naturalnym mocowane przegubowo na słupach

- pokrycie - wg opisu na rys.

- ściany – pustaki Porotherm 44 P+W

- okładziny ścian – płyty Heraklith do wys 3 – 4 m  na konstrukcji stal. Lub drewnianej – sprężyste, wymagane ze względów akustycznych i bezpieczeństwa

- podłoga sportowa  z zachowaniem układu warstw wg opisu na rysunkach spełniająca normę DIN 18032 cz. II oraz posiadająca akceptację międzynarodowych federacji sportowych np. FIFA i  piłki siatkowej

- wentylacja grawitacyjna ( nawietrzaki okienne oraz okna uchylne oraz  wentylacja mechaniczna  wywiewno - nawiewna

10.3 . PRACE BUDOWLANE – ELEWACJA

- wykonanie ocieplenia ścian w wybranym  systemie np.  BAYOSAN lub  Keim otynkowanie  tynkiem drobnoziarnistym( ziarno 0,2)

- wykonanie cokołu z płytek klinkierowych np.Róben lub Wienerberger

- montaż ślusarki okiennej aluminiowej

- montaż podokienników zewn. z blachy aluminiowej

- montaż podokienników  wewn. z płyt ”werzalit  lub podobnej

- montaż opierzeń i obróbek blacharskich z blachy cynkowo- tytanowej

- montaż żaluzji zewnętrznych z drewna modrzewiowego 35/70  na konstrukcji stalowej wg rys. detalu

- malowanie elewacji farbami typu  Keim lub Caparol wg projektu kolorystyki elewacji

10.4. ŚCIANY DZIAŁOWE LEKKIE ORAZ SUFITY PODWIESZANE

- ścianki działowe – z płyt G-K

- z izolacją akustyczną, w toaletach (na pełną  wysokość) wodoodporne, g.k. podwójne pod płytki ceramiczne

- ścianki Wedi – w toaletach 3000 – grub. 28 mm w okuciach aluminiowych.

- Sufity podwieszane – wg proj. wyk. sufitów podwieszanych z płyt  perforowanych np. Armstrong – Madera lub Knauf laminowanych w kolorze jasnego drewna  na ruszcie z wąska stopką 15 mm wymiary płyt 120/60 , galwanizowanym  z kształtowników  w kolorze szarym w holu

- w szatniach, toaletach ścianki  z płyty g.k. i g.k. wodoodpornej ( wg rys. detalu )

- sufity podwieszone z płyt wodoodpornych lub płyt Wedi w pom.      natrysków

10.5. PODŁOGI I POSADZKI

- sala gimnastyczna –sportowy parkiet dębowy

- posadzki gresowe w piwnicach , pom. porządkowych, zapleczowych itp – wg opisu w tabelce-  Paradyz lub Nowa Gala lub Opoczno

- posadzki gresowe na schodach, korytarzach , komunikacji – płytki  Marazzi – 30/60 i 30/30 lub Imola

- posadzki  pcv – tarkett sommer granit – kolorystyka i wzory

- wg proj. posadzek –( dystrybutor – Budomas  - 071 3367376 lub  Polyflor Mystique

- posadzki w toaletach i pom. sanitarnych – płytki ceram.  Marazzi–lub Ragno (w pom. natrysków,- płytki specjalne antypoślizgowe)

- siłownia – sportowa podłoga z linoleum

- sala fitness i sala squash- sportowy parkiet drewniany

10.6. STOLARKA OTWOROWA – wg zestawienia w pw.

zewnętrzna w oparciu o profile firmy  Reynaers lub Metalplast  ze

szkłem Super Neutral 2x6 hartowanym (k = 1,1 W/ m2K)

. Wewnętrzna – wg zestawienia w p.w.

- drzwi do sal -  płytowe  gładkie z przeszkleniem pionowym ze szkła hartowanego w okleinie z laminatu szarego

- drzwi w piwnicach – stalowe  , gładkie malowane proszkowo

- drzwi w konstrukcji aluminiowej (profile Reynaers lub Metalplastna korytarzach

- Nad oknami należy zamontować w warstwie tynku okapniki

10.7. OKŁADZINY ŚCIAN,TYNKI I MALOWANIE

- w pomieszczeniach  sanitarnych do wys. 2,2 m. – płytki ceramiczne  Marazzi Colori lub Ragno ( ostateczny dobór w ramach nadzoru autorskiego.), pas wolny – malowany farbą lateksową

- w pomieszczeniach porządkowych, magazynowych itp., płytki ceramiczne :Paradyz lub Opoczno

- w salach – farby Keim lub Caparol  w kolorach pastelowych

- w sali gimnastycznej  - okładziny akustyczne ścian  z płyt  Heraklith

- w sali squash – okładziny z płyt kompozytowych Nova squash

- w holu – okładzina z płyt z betonu architektonicznego

- tynki i szpachle – gipsowe

10.8.BALUSTRADY

- zewnętrzne ze stali nierdzewnej (rys. detal.w p.w.)

- wewnętrzne na klatkach schodowych – ze stali, malowane proszkowo w technologii  np. firmy  Kicka  wys. 1,1 –1.4 m – pochwyty balustrad –  ze stali  uniemożliwiające zjeżdżanie po poręczy

10.9. PODOKIENNIKI I OSŁONY WENTYLATORÓW I GRZEJNIKÓW

- W TECHNOLOGII  np. Werzalit z panelami zestali perforowanej lub alumin

10.10. IZOLACJE

- izolacje termiczne:

- ścian fundamentowych i fundamentów (cześciowo) – 8 cm styropianu F 20.

- ścian zewn. – 4 - 6 cm styropian  (metoda lekka, mokra)

- stropodachów  -  warstwy spadkowe ze styropianu , 12 cm welny min. Paroc + 4 cm wełny twardej Paroc ( wg opisu na przekrojach)

- posadzek na gruncie – styropian twardy 12 cm

- dachu hali- wełna mineralna 12cm, wełna mineralna twarda 6 cm ( np.: PAROC)

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

- pionowe – wg opisu na rysunkach ( konieczne łączenie szczelne izolacji poziomej i pionowej – wskazane używanie izolacji systemowych np. Deitermann

- poziome – 2 x folia  PE lub PVC  powierzchni zgrzewanej na zakład

- folia EPDM –  w połaczeniach ślusarki alum. ze scianami budynku

- Izolacje akustyczne

- styropian twardy na stropach (do 4 cm)

- wełna min.twarda w ścianach g.k.

10.12. ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

- żaluzje zewn. z drewna modrzewiowego 70/35 mm na konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo

-    żaluzje wewn. poziome aluminiowe w oknach pom. instruktorów

10.13. BLATY

blaty pod umywalki – z 16 mm Corianu  lub  materiału podobnego

w  pom. toaletowych, recepcji  i bufecie

- dobór w ramach nadzoru autorskiego

opracowanie  Barbara Strzębała