SPIS TREŚCI:

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE TECHNICZNE  WYKONANANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej działka nr 500

w Lutomi Górnej, gm. Świdnica”

-CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

(kod CPV 45.23.00, 45.24.60)

Informacje ogólne

1.OST-0		Wymagania ogólne wykonywania robót  (CPV 45.0)

2. SST-1		Roboty przygotowawcze  (CPV 45.11.0)

SST - 1.1 	Roboty  rozbiórkowe (CPV 45.11.11)		  			          	SST - 1.2          Odtworzenie punktów wysokościowych (CPV 45.11.12)

3.SST-2		Roboty ziemne (CPV 45.11.12)

4.SST-3		Konstrukcje betonowo-kamienne : mury betonowo-kamienne,

ubezpieczenie dna  brukiem- kamieniem łamanym wtopionym w podłoże

betonowe, stopień korekcyjny betonowo -kamienny  ( CPV 45.24.3)

5.SST-4 	 	Budowle poprzeczne: stopień korekcyjny drewniano-kamienny  (CPV 45.23.7)

6.SST-5                          Umocnienie powierzchniowe skarp:  humusowanie, obsiew skarp (CPV 45.11.27

7.SST-6		Roboty remontowe istniejących murów, umocnień kamiennych (CPV 45.45.30

INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   WYKONANIA

I ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  - Nazwa inwestycji

Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej działka nr 500

w Lutomi Górnej, gm. Świdnica”

- CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

###### (CPV 45.24.60)

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1.2.1. Inwestor.

Gmina Świdnica, ul. B. Głowackiego 4, 58-100  Świdnica

1.2.2. Wykonawca robót.

Wykonawca zostanie wyłoniony w ramach przetargu.

1.3. Podstawa opracowania ST.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  dla zadania jak w p.1.1 została opracowana w oparciu o następujące materiały :

- projekt budowlany i wykonawczy pn.:  ” Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej      działka nr 500  w Lutomi Górnej, gm. Świdnica”

-przedmiary robót

-kosztorys inwestorski

-dane wyjściowe do kosztorysowania

1.4. Zakres opracowania obejmuje:

- odbudowę rowu melioracyjnego na dł. 21 m wraz z budowlami w tym:

- stopnie korekcyjne  4 szt. ( drewniano-kamienne)

- mur kamienny  obustronny na dł. rowu 5 m, z umocnieniem dna między murami brukiem

wtopionym w beton( przy wlocie przepustu)

- odbudowa pot. Bielina ( w obrębie mostu) w tym:

- stopień korekcyjny w km 0+053 ( betonowo-kamienny z wbudowaniem w próg belek

drewnianych 2x20cm)

- mury betonowo- kamienne ( dł. 4m+6m) wraz z umocnieniem dna między murami –bruk

wtopiony w   beton

- roboty rozbiórkowe murów kamiennych, umocnień w dnie ( w miejscu budowy nowych)

- remont istniejących murów na styku z nowymi.

OST-0     	     	     OGÓLNA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT

CPV 45.0

1.  Wstęp.

  - Przedmiot  OST.

Specyfikacja  Technicznej  odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach  zadania pn.:

„Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej działka nr 500

w Lutomi Górnej, gm. Świdnica”

- CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

###### (CPV 45.24.60)

  - Zakres stosowania OST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych OST.

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót objętych  specyfikacjami wymienionymi w informacjach ogólnych   pkt. 3

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,  charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .

Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (Inżynier)  - jest to osoba, która chroni na  budowie interesy inwestora, czyli dbać o jakość wykonywanych prac.

Do obowiązków inspektora nadzoru należy:

### - reprezentowanie inwestora na budowie oraz kontrola zgodności jej realizacji z projektem i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, kontrolowanie jakości wykonywanych robót i użytych materiałów,

- sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych urządzeń, instalacji oraz w odbiorze obiektu, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usuwanie wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy

### Podczas wykonywania swoich obowiązków inspektor ma prawo wydawać kierownikowi budowy polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości, wykonania prób lub ekspertyz, dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i urządzeń oraz naprawy źle wykonanych robót.

Polecenie Inspektora nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.

Cena jednostkowa - suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu  oraz kosztów pośrednich i zysku, wyliczoną na jednostkę przedmiarową robót podstawowych.

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

### Mury oporowe - podłużne elementy konstrukcyjne regulacji rzek służące do stabilizacji brzegów. Wykonane z kamienia, betonu lub żelbetu, rzadziej z innych materiałów, jak drewno lub stal. Stosuje się zwykle dla brzegów bardziej stromych niż 1:1 na odcinkach zabudowanych, przy obiektach wodnych i przy silnie obciążonych nabrzeżach użytkowych.

Niweleta dna cieku, wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi koryta rzeki

### Oś koryta cieku  - linia ciągła będąca środkiem symertii dla linii brzegów koryta

### Linia brzegowa - granica stałego porostu traw na styku wody płynącej z brzegiem

Regulacja cieków - planowane wykonanie różnego rodzaju zabiegów i budowli technicznych, za pomocą, których przewiduje się osiągnięcie zamierzonego celu. Zabiegi techniczne polegają na obudowaniu koryta cieku wzdłuż określonej trasy w celu wytworzenia regularnych i ustabilizowanych linii brzegów, wytworzenie koryta o odpowiedniej wielkości i kształcie dla bezpiecznego przepuszczenia ustalonych przepływów oraz zabezpieczenia koryta przed szkodliwymi działaniem erozji wgłębnej i bocznej. Głównym celem regulacji jest powstrzymanie szkód, wywoływanych wodami płynącymi oraz zwiększenie użyteczności rzek i potoków dla powszechnego wykorzystania wody w gospodarce narodowej.

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

.

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne  miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Jeżeli w trakcie wykonywania  robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na własny koszt i przedłoży je Inspektorowi nadzoru. Przewiduje się konieczność wykonania następującej Dokumentacji. Projektowej przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej:

- program Zapewnienia Jakości (PZJ)

- projekty organizacji i harmonogramy robót przewidzianych w poszczególnych Specyfikacjach technicznych,

- projekty organizacji wraz z projektami transportu, projektami rusztowań i innych  konstrukcji pomocniczych.

- projekt roboczy odwodnienia obiektu

- dokumentacja powykonawcza całego obiektu.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją  projektową i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektorem nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  i  elementów   budowli   muszą   być   jednorodne   i   wykazywać   bliską   zgodność   z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zaplecze Wykonawcy

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Na zagospodarowanie składają się ew. niżej  elementy:

- ogrodzenie terenu (wysokości minimum 1,5 m z bramą wjazdową i furtką), zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych i wyznaczenie stref niebezpiecznych przez wygrodzenie balustradami.

Szerokość strefy, w której istnieje zagrożenie upadku przedmiotów z góry, powinna wynosić nie mniej niż 1/10 wysokości obiektu, z którego mogą spadać przedmioty, ale (poza przypadkiem zwartej zabudowy miejskiej) nie mniej niż 6 m;

- drogi odpowiednio przystosowane do poruszających się po nich środków transportu i przejścia dla pieszych.  Drogi i przejścia powinny być oświetlone i zabezpieczone przed zagrożeniem spadania przedmiotów z góry;

- doprowadzenie mediów (wody i energii elektrycznej) i odprowadzenie ścieków;

- pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne (szatnia, jadalnia, umywalnia, suszarnia i ustęp), które powinny spełniać normatywy podane w ogólnych przepisach bhp;

- składowiska materiałów i wyrobów budowlanych, które powinny być właściwie usytuowane w stosunku do innych elementów zagospodarowania placu budowy oraz przebiegających linii energetycznych. Rozmieszczenie składowanych materiałów, wysokość składowania i sposób pobierania materiałów powinien być zgodny z przepisami.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt  przystąpienia  do  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez  Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że  jest    włączony w Cenę Kontraktową.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

Podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do przepisów i norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

  - lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych

  - środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a)	zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub toksycznymi,

b)	zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c)	możliwością powstania pożaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne   będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu przez  Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą  dopuszczone  na świeżo  ukończony  fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca   ma   obowiązek   zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora nadzoru . Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być   prowadzone  w  taki  sposób,   aby   budowla   drogowa   lub   jej   elementy   były  w  zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektorem nadzoru  powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy wydane przez władze centralne i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

    - Równoważnoś( norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełnia( mają materiały sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą by( dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

2. Materiały.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru .

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi  nadzoru  wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi  nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie wszelkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów ( piasek, żwir, pospółka, kamień) do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na tereni budowy lub innych miejsc wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na  terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora nadzoru .Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru , Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały  nie   odpowiadające   wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . Jeśli Inspektor nadzoru  zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru .

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru . Miejsca   czasowego   składowania   będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy   w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru  lub poza  terenem  budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru .

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być uzgodniony i  zaakceptowany przez Inspektora nadzoru .

Liczba i wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,   zgodnie   z  zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru  kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport.

Wykonawca stosowa( się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie  materiałów i  sprzętu na i z terenu  robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora  nadzoru .

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora robót, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą by( użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości   wszystkich   elementów   robót   zgodnie   z   wymiarami   i  rzędnymi określonymi w  Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez  Inspektora  nadzoru. Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

-	organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

-	organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

-	bhp,

-	wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-	wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

-	system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

-	wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

-	sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji  Inspektorowi nadzoru.

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu  robót:

-	 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

-	 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

-	 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

-	 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

-	 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor Nadzoru  może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz  robót  z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik Projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie  robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy  Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru . Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z wymaganiami norm.  W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji  Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektora nadzoru u na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru u uprawniony jest do dokonywania   kontroli,  pobierania   próbek   i  badania  materiałów  u  źródła  ich   wytwarzania,   i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektora nadzoru  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru  może dopuści( do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodnoś( z kryteriami technicznymi     określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2)  deklarację zgodności lub  certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1.i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w dokumenty wydane przez producenta, a  w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi  nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

1)  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu  budowy do końca okresu   gwarancyjnego. Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru .

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez  Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji    Projektowej,

- dane   dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Wyjaśnienia  Wykonawcy, propozycje, uwagi, wpisane   do Dziennika  Budowy  będą  przedłożone  Inspektorowi  nadzoru  do ustosunkowania się.  Decyzje Inspektora nadzoru  wpisane  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Księga   Obmiarów

Księga obmiarów  stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym  kosztorysie ślepym  i wpisuje do księgi  obmiarów .

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru .

4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 7 (1,2,3) następujące dokumenty:

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- Protokoły przekazania  terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- Protokoły odbioru robót,

- Protokoły z narad i ustaleń,

- Korespondencję  na budowie.

5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

8. Obmiar robót.

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie   z  Dokumentacją Projektową  i  ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich  robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8.4. Wagi i zasady ważenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych.  Będzie   utrzymywać   to   wyposażenie   zapewniając  w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru .

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w  robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9. Odbiór robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór ostateczny,

- odbiór pogwarancyjny

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w o parciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

9.3. Odbiór ostateczny robót.

Odbiór   ostateczny   polega   na   finalnej   ocenie   rzeczywistego   wykonania  robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  8.3.1.

Odbioru  ostatecznego   robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  
w obecności  Inspektora nadzoru  i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku   stwierdzenia   przez   komisję,   że   jakość   wykonywanych   robót  w  poszczególnych  asortymentach nieznacznie  odbiega  od wymaganej Dokumentacją Projektową i  ST z uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

1)  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony  wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i Księgi  Obmiarów (oryginały).

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST i ew. PZJ.

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych   do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew.  PZJ.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.4. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór   pogwarancyjny  będzie   dokonany   na   podstawie   oceny  wizualnej  obiektu z uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  punkcie  9.3. „Odbiór ostateczny robót”.

10.  Podstawa płatności.

10.1. Ustalenia Ogólne.

Podstawą płatności jest:

1)    Cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji  kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe  robót będą obejmować:

- robociznę R bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami

- wartość zużytych materiałów M wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy.

- wartość pracy sprzętu S  wraz z towarzyszącymi kosztami

- koszty pośrednie Kp , zysk kalkulacyjny i ryzyko  Z

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

2)  protokół bezusterkowego odbioru końcowego ( przyjęcia obiektu budowlanego przez   Inwestora)  lub częściowego – ustalonego w harmonogramie płatności za przedmiot zamówienia(kontraktu)

3) wystawiona  faktura przez Wykonawcę na rzecz Inwestora

10.2. W przedmiarze robót założyć koszt w wysokości 5-15 % na wykonanie robót związanych z kolizjami cieku  z urządzeniami obcymi oraz robót związanych z istniejącymi wylotami wodno – ściekowymi, których na etapie projektowania nie można ustalić oraz zabezpieczeniem pasa drogowego na czas prowadzenia robót ziemnych.

11. Przepisy związane.

11.1 Ustawy, rozporządzenia.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)  wraz z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.1157)

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych.

- Rozporządzenie    Ministra   Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20.12.1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U.97.21.111 )

- Wykonawca Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca   2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

11.2. Normy.

PN-68/B-06050             Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykończenia.

PN-B-06251		Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04481		Grunty budowlane. Badania próbek i gruntu.

PN-B-06253		Konstrukcje betonowe. Warunki wykonania i ochrony w  środowisku  agresywnych   wód gruntowych.

PN-B-06712		Kruszywo mineralne do betonu.

PN-B-14501		Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701		Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i  ocena  zgodności.

PN-B-32250 		Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-32250		    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

BN-88/6731-08	    Cement. Transport i przechowywanie.

PN-D-95017		Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 		Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

BN-88/6731-08	 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-79/6751-01   	Materiały do izolacji przeciwwilgotnościowej. Papa asfaltowa.

BN-88/6751-03 	Papa asfaltowa .

PN -B –01080	              Kamień dla budownictwa i drogownictwa

PN-B-06714-18	    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.

PN-B-04101		    Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą.

PN-B-04102		 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności

PN-B-04110 		    Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie.

PN-B-04111		    Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności

PN-B-06711		    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-75/B 06250	    Beton zwykły.

PN-62/B-06738-03       Beton hydrotechniczny.

PN-B-06251                  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712		    Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714-12	    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714-13	    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów  mineralnych.

PN-B-06714-15	    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-B-06714-16	    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia kształtu ziarn.

PN-B-06714-34	    Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.

PN-B-14501	               Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701		    Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena  zgodności.

PN-B-23010    Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia.

PN-B-32250		    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

W przypadku zmian , aktualizacji norm  Wykonawca  dokona we własnym zakresie.

11.3.   Inne dokumenty.

WTWO-H1       Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót ziemnych.

WTWO-H2       Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnień.

WTWO-H3       Warunki techniczne wykonywania i odbioru drenaży i filtrów odwrotnych.

WTWO-H5       Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót betonowych i  żelbetowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót w dziedzinie gospodarki wodnej w zakresie    konstrukcji  hydrotechnicznych z betonu, MOŚZNiL 1994 r.

11.4. Informacje dodatkowe.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. W przypadku zmiany technologii realizacji robót Wykonawca ma obowiązek uzyskać zgodę Zamawiającego oraz autorskiego Biura Projektów. Dostosowanie dokumentacji do zamiennej technologii odbywać się będzie staraniem i na koszt Wykonawcy.

SST- 1       Roboty przygotowawcze  (CPV 45.11.00)

SST - 1.1 	   ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SST - 1.2     ODTWORZENIE  PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

SST - 1.3   ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1. Wstęp.

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką  konstrukcji budowlanych  w  ramach  wykonania inwestycji p.n.:

„Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej działka nr 500

w Lutomi Górnej, gm. Świdnica”

-CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

(kod CPV 45.24.60)

1.2. Zakres stosowania SST.

Ogólna specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót jak w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  z rozbiórką konstrukcji budowlanych wyszczególnionych niżej:

- betonowa

- kamienna

1.4. Określenia podstawowe.

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi  normami oraz

z definicjami podanymi w OST-O „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  OST-O „Wymagania ogólne”  pkt.1.5

2. Materiały.

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST-O  „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  OST -O „Wymagania ogólne”  pkt.3

3.2. Sprzęt do rozbiórki.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką konstrukcji może być wykorzystany sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:

- samochody ,

- ładowarki,

- młoty pneumatyczne,

- piły mechaniczne,

- koparki.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  OST- O „Wymagania ogólne” pkt. 4

4.2. Transport materiałów z rozbiórki.

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST -O  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych.

Roboty rozbiórkowe elementów  należy wykonać według dokumentacji  projektowej.

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor nadzoru  może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub przez Inspektora nadzoru.

5.2.1. W przypadku robót rozbiórkowych  betonowych konstrukcji, ław, podłoży  należy wykonać:

- roboty ziemne  – obejmuje SST 2

- rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub   mechaniczny oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do ew. powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

- wywóz gruzu z rozbiórki

5.2.2. W przypadku robót rozbiórkowych  konstrukcji kamiennych  należy wykonać:

- roboty ziemne – obejmuje SST 2

- rozbicia ręczne ( przy pomocy młota, klinów) lub mechanicznie

- oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia

(z zaprawy, kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania

- wywóz materiału z rozbiórki tj. kamienia , cegły  nadającego się do ponownego wbudowania ew  przewieźć na plac budowy lub zabezpieczyć na miejscu z pozostawieniem jako rezerwa do wykonania konstrukcji kamiennych

- wywóz gruzu z rozbiórki

5.2.3. W przypadku robót rozbiórkowych  umocnień  bruków z kamienia  łamanego  należy wykonać:

- oczyszczenie powierzchni zabrukowanej z naniesionej ziemi i innych zanieczyszczeń , rozbiórka bruku, posortowanie kamienia,

- ręczne (przy pomocy młota , klinów) lub mechanicznie

- wywóz materiału z rozbiórki tj. kamienia  nadającego się do ponownego wbudowania ew przewieźć na plac budowy lub zabezpieczyć na miejscu z pozostawieniem jako rezerwa do wykonania konstrukcji kamiennych

- wywóz gruzu z rozbiórki

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce  wskazane przez Inspektora nadzoru.

Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  OST-O„Wymagania ogólne” pkt.6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

7. Obmiar  robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST- O „Wymagania ogólne” pkt .8.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką jest:

- dla konstrukcji betonowych, ław, podbudowy	- m3 (metr sześcienny

- dla konstrukcji kamiennych        	             - m3 (metr sześcienny)

- dla rozbiórki umocnień brukiem		- m3 (metr sześcienny)

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST - O  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST - O „Wymagania ogólne” pkt.10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa wykonania robót rozbiórkowych  obejmuje:

9.2.1. Rozbiórki  elementów  betonowych, ław, podbudowy   cena 1 m3  obejmuje:

- oznakowanie robót

- odkopanie budowli, fundamentów, ław, umocnień itp.,

- ustawienie ewentualne  rusztowań i ich późniejsze rozebranie,

- rozebranie elementów konstrukcji betonowych,

- pryzmowanie gruzu,

- załadunek i wywiezienie materiałów z  rozbiórki  w miejsce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru, np. na wysypisko komunalne za opłatą, utylizacja.

- uporządkowanie terenu rozbiórki.

9.2.2  Rozbiórki konstrukcji  kamiennych  cena  1 m3  obejmuje:

- oznakowanie robót

- rozkucie elementu ręcznie lub ew. mechanicznie ,

- posortowanie materiału  i pryzmowanie

- odwiezienie  materiału  nadającego się do ponownego użycia tymczasowo na plac składowy

- załadunek i wywiezienie odpadów poza obrębie  robót z  rozbiórki nie nadających się do ponownego wbudowania w miejsce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru, np. na wysypisko komunalne za opłatą, utylizacja.

- uporządkowanie terenu rozbiórki.

9.2.3.  Rozbiórka umocnień kamiennych  dna i skarp  cena   1 m2  obejmuje:

- oznakowanie robót

- oczyszczenie  powierzchni zabrukowanej,

- rozbiórka bruku, podłoża z materiałów sypkich  lub betonu

- posortowanie kamienia i pryzmowanie

- odwiezienie  materiału nadającego się do ponownego użycia  np. na zaplecze budowy  oraz  odpadów poza obrębie  robót  w porozumieniu z Inspektorem nadzoru, np. na wysypisko komunalne za opłatą, utylizacja.

- uporządkowanie terenu rozbiórki.

10. Przepisy związane.

Wyszczególnienie w specyfikacji OST-O „Wymagania Ogólne” pkt.11

SST- 1.2   WYZNACZENIE  OBIEKTÓW     INŻYNIERSKICH

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia robot pomiarowych, które zostaną wykonane  w ramach zadania p.n.:

„Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej działka nr 500

w Lutomi Górnej, gm. Świdnica”

- CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

###### (CPV 45.24.60)

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wszystkie czynności związane z wyznaczeniem  umocnień i wyznaczeniem punktów wysokościowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w  OST-O "Wymagania ogólne", pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w  OST- O "Wymagania ogólne", pkt 1.5.

2. Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST-O "Wymagania ogólne", pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania robót

Do wykonania robót konieczne są następujące materiały:

- słupki betonowe,

- rury stalowe,

- trzpienie stalowe,

- pale drewniane.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  OST-O "Wymagania ogólne", pkt 3.
3.2. Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót objętych projektem konieczny jest  sprzęt geodezyjny taki jak:

- dalmierze,

- niwelatory,

- miernicze taśm stalowe.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST -0 “Wymagania ogólne” pkt 1.4

Dopuszczalny jest dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inspektora nadzoru  służący do przewozu geodetów, sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robót.

5. 	Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST-0 “Wymagania ogólne”, pkt  5.

5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych

Wszystkie punkty wysokościowe i repery robocze muszą być nawiązane do reperów państwowych. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien założyć nowe punkty wysokościowe (słupki betonowe z bolcem), ustalić ich wysokość w stosunku do reperów państwowych i je chronić przez cały czas realizacji budowy.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-0  “Wymagania ogólne”,  pkt  6.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-0  “Wymagania ogólne”, pkt 8

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót jest 1 km (kilometr) wyznaczenia osi trasy cieku

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-0 “Wymagania ogólne” pkt 9.

Odbiór robót objętych wg ST  polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów z Dokumentacją Projektową.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST -0 “Wymagania ogólne”, pkt 10.

9.2.Cena jednostki obmiarowej.

Płaci się za 1 km trasy cieku

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje; prace pomiarowe, wykonanie szkiców geodezyjnych , zakup i dowóz materiałów potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktów wytyczonych w terenie, stabilizacja punktów wytyczonych w terenie.

10. Przepisy związane

Ogólne przepisy podano w OST-0 pkt. 11.

SST -  2   ROBOTY ZIEMNE     (CPV 45.11.20)

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych, w ramach zadania:

„Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej działka nr 500

w Lutomi Górnej, gm. Świdnica”

- CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

###### (CPV 45.24.60)

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych przy wykonaniu odbudowy cieku i obejmują:

- zdjęcie warstwy humusu o grubości śr. do 20 cm,

- wykonanie wykopów, dokopów  przy regulacji  potoków, rowów

- wykonywanie wykopów, rozkopów, dokopów wraz  z zabezpieczeniem ścian wykopów

- odłożenie na odkład gruntu z wykopu, przerzuty gruntu, przewóz taczkami

- utrzymanie wykopów w względnym stanie suchym (odwodnienie wykopu)

- zabezpieczenie wykopów przed napływem wód płynących (grodzie ziemne lub z worków z piaskiem ,  rurociągi technologiczne, studzienki odwadniające-tymczasowe, odwodnienie igłofiltrami )

- nasypy, zasypki  wraz z zagęszczeniem za wykonywanymi konstrukcjami, zabudowa wyrw,

- wymiana gruntu poniżej posadowienia budowli wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem

- transport technologiczny gruntu w miejsca brakujące na odcinku roboczym

- wywóz oraz rozplantowanie nadwyżek gruntów na pasach technologicznych lub w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

1.4 Określenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nieokreślony w punkcie 1.4.7, jako grunt skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują  zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania  wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:

Is = Pd /Pds

gdzie:

Pd     -    gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z PN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),

Pds     -     maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

Pozostałe  określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  z definicjami podanymi w  OST - 0 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, OST-0, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2.	MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2. Materiały pomocnicze do oznakowania i kontroli robót.

2.2.1 Materiały do zabezpieczenia ścian wykopów np.:

2.2.2. Ścianka szczelna stalowa o długości brusów niezbędnych do utrzymania stateczności ścian wykopów, z grodzic typu G 62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999 lub drewno iglaste zaimpregnowane.

Rodzaj przyjętych rozwiązań należy do Wykonawcy.

2..2.3. Profile stalowe np. HEB 300 lub z grodzie do rozparcia ścian lub kotwy z prętów stalowych do zakotwienia wysokich ścian.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę przemieszczone na odkład, na miejscu i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

Grunty z wykopu mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jeżeli grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy, z przeznaczeniem  innym niż wykonanie prac  objętych kontraktem, Wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych, jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 0 „Wymagania ogólne" pkt 3.

Roboty ziemne należy wykonać ręcznie lub mechanicznie koparkami o odpowiedniej wielkości do zakresu i charakteru robót. Ostatnią warstwę ziemi należy wybrać ręcznie.

Roboty przy wykonywaniu zabezpieczeń ścian wykopów, np. ze ścianki szczelnej, należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru i przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią i projektem organizacji robót.

Roboty polegające na zagęszczeniu zasypek za wykonywanymi budowlami należy wykonywać odpowiednim sprzętem.

Należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-0 „Wymagania ogólne" pkt 4.

Ukopany grunt powinien być niezwłocznie przetransportowany na odkład.

Odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:

- na gruntach przepuszczalnych nie mniej niż 3,0 m.,

- na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niż 5,0 m

- transport gruntu   powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz

materiałów do budowy i żeby odbywał się poza klinem odłamu.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-0 „Wymagania ogólne" pkt 5.

Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy odbiorze określonymi przez normy BN-72/8932-01 oraz PN-B-06050:1999.

Sposób wykonania wykopu i zabezpieczenia jego ścian, powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego zabezpieczenia ścian wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

5.2.	Prace wstępne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzędnych terenu oraz ilości robót ziemnych z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania wykopów i ich konfrontacji z Dokumentacją Projektową. Niezgodność właściwości gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej powinna być odnotowana w Dzienniku Budowy.

5.3. Zasady prowadzenia robót.

- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót ziemnych należy w miejscach przewidzianych robotami usunąć warstwę humusu i zdeponować ją w wyznaczonych miejscach deponi  tymczasowej – zagospodarowane masy humusu będą później użyte do robót rekultywacyjnych

- Wykonywanie  wykopów   poniżej   poziomu   wód   gruntowych  bez   zabezpieczenia   i   odwodnienia jest dopuszczalne tylko do gł. 1,0m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych.

- Ściany wykopów powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem wód opadowych. Zabezpieczenie te  powinno być  dostosowane  do  właściwości  fizycznych gruntów występujących oraz  do  warunków miejscowych. Stan ścian wykopów Wykonawca powinien sprawdzać po każdym wystąpieniu warunków mogących ten stan naruszyć (np. opady, mróz itp.)

- W przypadku, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia do wykopu wód opadowych z terenu przylegającego do wykopu, w skarpie powinny być wykonane odpowiednio umocnione spływy (betonowe z bruku), w miejscach z góry do tego przeznaczonych.

- Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, aby po  ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i szybko zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. Ręcznie można wykonywać wykopy do głębokości najwyżej 2,0m, a koparką do 4,0m

- Należy uwzględnić w szerokości dna wykopu, wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz    swobodną przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany wykopu a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 0,60m, a w przypadku ścian izolowanych nie mniej niż 0,80m.

- Pozostawić pas terenu co najmniej 0,50m wzdłuż krawędzi wykopu. Środki transportowe do załadunku mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,0m od krawędzi wykopu.

- Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu. Ostatnia warstwa o grubości co najmniej 20cm powinna być usunięta ręcznie, bezpośrednio przed wykonaniem podłoża. W przypadku przegłębienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, dopuszcza się wyrównanie poziomu posadowienia przez pogrubienie podłoża z kruszywa łamanego na koszt Wykonawcy.

i)   W przypadku wykonywania robót ziemnych w czasie mrozów lub pozostawieniem wykopów na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych należy zabezpieczyć podłoże gruntowe przed zamarznięciem lub usunąć przemarzniętą warstwę gruntu przed wznowieniem robót.

j) Wykopy należy chronić przed dopływem wód powierzchniowych, opadowych i gruntowych. Sposób	odwodnienia wykopów nie może powodować osłabienia lub zniszczenia naturalnej struktury gruntu.

Jeżeli w dnie wykopu występują piaski drobne, niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z dołów fundamentowych.

Jeżeli,  wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego.

- Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

  - Roboty ziemne i umocnieniowe.

Roboty ziemne i umocnieniowe należy wykonywać w okresach występowania niskich stanów wody, krótkimi odcinkami wraz z zagospodarowaniem rolniczym pasów technologicznych. Nasypy przy formowaniu koryta powinny być wykonywane warstwami rzędu 20 ( 30 cm. Zagęszczanie należy prowadzić do momentu uzyskania wskaźnika zagęszczenia dla gruntów spoistych 0,95 oraz stopnia zagęszczenia JD ( 0,65 dla gruntów sypkich. Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zdjęcie humusu warstwą grubości 15 ( 20 cm i jego zhołdowanie poza obręb robót, w celu późniejszego użycia.

Objętości mas ziemnych, pozyskane z wykopów przy przebudowie koryta należy rozplantować na pasach technologicznych  lub  wywieźć  poza obszar objęty inwestycją, w miejsce wskazane przez Inwestora.

W pobliżu istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne i sieci wodociągowe oraz w bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i gospodarczych a przede wszystkim w pobliżu mostów i przepustów, wszelkie prace należy wykonywać ręcznie zachowując dużą ostrożność oraz przestrzegać wytycznych zawartych w uzgodnieniach branżowych.

  - Szczegółowe warunki wykonania robót.

Roboty, które wymagają szczególnie wyspecjalizowanego nadzoru oraz dużej ostrożności to prace wykonywane w obrębie istniejących mostów oraz w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Rozpoczęcie tych prac wymaga każdorazowo zgłoszenia z odpowiednim wyprzedzeniem wejścia na budowę w celu zapewnienia specjalistycznego nadzoru. Teren budowy w obrębie projektowanych przepustów ramowych i rurowych winien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony.

Roboty ziemne i umocnieniowe w pobliżu obiektów komunikacyjnych należy wykonywać ręcznie, krótkimi odcinkami 1,5 ( 2,0 m.

Zwraca się szczególną uwagę na przestrzeganie wszystkich uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych, gdzie roboty regulacyjne należy wykonywać ręcznie, bez wprowadzania sprzętu mechanicznego.

5.6. Zabezpieczenie ścian wykopów

W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby:

- główne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 do 15cm ponad teren,

- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół,

- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami lub płytami żelbetowymi, w przypadku

przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi,

- w wykopie rozpartym o głębokości większej od l,0m były wykonane dogodne wyjścia awaryjne.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz, szybka odwilż itp.) Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwość uszkodzenia konstrukcji wykonywanego obiektu.

Uwaga! Przy przyjęciu zabezpieczenia ścian grodzicami stalowymi, wypraskami , ustalenie długości całkowitej brusów, z uwzględnieniem zagłębienia poniżej projektowanego dna wykopów, ze względu na charakter technologiczny zabezpieczeń, należy do Wykonawcy.

5.7.	Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety.

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

Odcinki potoku z projektowanym umocnieniem murami i ubezpieczeniami w obrębie budowli należy  wykonać pod osłoną gródz wykonanych z worków wypełnionych piaskiem. Worki należy układać rzędami, aby utworzyły grodzę, zabezpieczyć folią. Odwodnienie szczegółowe ujęto w części  mostowej.

5.8.	Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,95

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji umocnień należy je dogęścić do podanych wartości Is.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

Zasypki za wykonanymi budowlami należy zagęszczać warstwami co 30cm. Z uwagi na zasypki gruntem rodzimym wartość nominalna wskaźnika zagęszczenia zostanie określona przez Wykonawcę i przedstawiona do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

5.9.	Zagospodarowanie mas ziemnych-nadwyżek mas ziemnych z wykopów

Masy ziemne pozyskane z wykopów należy zagospodarować na zasypki za wykonanymi budowlami wraz z zagęszczeniem gruntu a ich nadwyżki założono wywieźć na odl. do 15 km lub w inne miejsce wskazane przez Inwestora

5.10. BHP i ochrona środowiska

W trakcie prowadzenia prac przy wykopach należy zwrócić uwagę by w obrębie pracy koparki nie przebywali ludzie. Wykopy zabezpieczyć barierami.

Przy wykonywaniu robót ziemnych ręcznie należy:

- używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi,

- zapewnić należyte odwadnianie terenu robót,

- wykonywać wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniającymi stateczność gruntu pod wodą,

- pozostawić pas terenu co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym nie wolno składować ziemi pochodzącej z wykopu,

- środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać co najmniej 2,0m od krawędzi skarpy wykopu,

- rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić co najmniej 1,5m dla umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,

- sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan skarp nasypów i wykopów.

Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robót sprzętem zmechanizowanym, niezależnie od wymagań dla ręcznego sposobu wykonania robót, należy zachować niżej wymienione wymagania dodatkowe:

- głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu powinna być dostosowana do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki,

- roboty ziemne przy nasypach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do powstawania nierówności,

- rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn.

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.	Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.

Sprawdzenie wykonania robót ziemnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy.

Sprawdzenie właściwego zagęszczenia zasypów za budowlami polega na kontrolowaniu przez Inspektora nadzoru właściwego stopnia zagęszczenia odpowiedniego dla gruntów zastosowanych do zasypek.

Sprawdzenie właściwego wykonania robót polegających na zdeponowaniu mas ziemnych oraz ich zahumusowaniu podlega wizualnej ocenie Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050:1999 oraz BN-83/8836-02 i SST0.

6.2.Badania przy wykonywaniu	Badania przy wykonywaniu

Przy wykonywaniu wykopów powinny być przeprowadzone następujące badania:

- sprawdzenie wymiarów

- sprawdzenie zgodności rodzaju gruntu oraz aktualnego stanu poziomu wód gruntowych z danymi podanymi w dokumentacji technicznej

- odwodnienie wykopów

- sprawdzenie zabezpieczeń (rozparć).

- sprawdzenie zagęszczenia gruntu w wykopie oraz nasypach

W czasie wykonywania wykopów kontrolę nad przebiegiem prac powinna prowadzić służba geodezyjna Wykonawcy.

6.3. Kontrola wykonywania wykopów	Kontrola wykonania wykopów

Kontrola wykonania wykopów polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:

- sposób odspajania gruntów niepogarszający ich właściwości,

- zapewnienie stateczności skarp,

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie5.2.

6.4. Tolerancje wykonania wykopów fundamentowych

Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10cm. Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem warstwy wyrównawczej powinien być wykonany z tolerancją ±5cm w stosunku do rzędnych projektowanych.

Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,95.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 8.

Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. Ilość wykonanych robót ziemnych, która stanowi podstawę płatności, określa się jako iloczyn powierzchni podstawy wykopu (nasypu) i średniej głębokości wykopu (nasypu) liczonej od spodu wykopu (nasypu) do powierzchni terenu.

W obmiarze mieści się technologiczne zabezpieczenie ścian wykopu, wykonane wg przyjętej przez Wykonawcę technologii.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w 0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 9.

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 0ST-0 pkt 10.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

9.2.1 Wykopy rowów i kanałów oraz przy regulacji rzek- płaci się za 1  m3 wykopu

Cena obejmuje:

Dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, wyznaczenie zarysu wykopów, oznakowanie wykopów, wykonanie wykopu, pionowe i poziome przerzuty ziemi,  z  transportem nadmiaru  urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, wykonanie, ew. utrzymanie i  rozbiórka  tymczasowych dróg technologicznych.  profilowanie dna wykopu, skarp, ew. zagęszczenie dna wykopu,) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych,  uporządkowanie miejsca budowy.

9.2.2. Wykopy, rozkopy, dokopy ( przy budowlach)  - płaci się za 1m3 wykopu.

Cena obejmuje:

Opracowanie ew. przez Wykonawcę rysunków umocnienia ścian wykopów, pomostów roboczych, dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, wyznaczenie zarysu wykopów, oznakowanie wykopów, wykonanie wykopu, pionowe i poziome przerzuty ziemi,  z ew.  transportem nadmiaru  urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, zgodnie z projektem wymiana gruntu poniżej posadowienia budowli wraz z zakupem , dowozem i wbudowaniem, wykonanie, utrzymanie i  rozbiórka  tymczasowych  (technologicznych)  umocnień ścian  wykopów  przyjętej według technologii przez Wykonawcę, profilowanie dna wykopu, skarp, zagęszczenie dna wykopu,  odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, zabezpieczenie wykopu przed napływem wód płynących (grodze ziemne lub z worków z piaskiem, odprowadzenie wody  rurociągami technologicznymi, wg pkt. 5.7 niniejszej specyfikacji) przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, ewentualne wykonanie i rozebranie dróg transportowych, uporządkowanie miejsca budowy.

9.2.3. Nasypy - płaci się za 1m3 zdeponowanej ziemi.

Cena obejmuje : prace pomiarowe, oznakowanie robót, dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, przygotowanie placu pod deponię (zasypki), wykonanie zasypki( zdeponowanie mas ziemnych),  profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, plantowanie pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,zagęszczenie gruntu, odwodnienie terenu robót, wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.2.4.Ręczne zasypanie wykopów – płaci się za 1 m3   zasypania wykopów

Cena obejmuje: dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, załadowanie ziemi na taczki z transportem na śr .odl. do 20 m  i wyładowanie, zasypanie wykopu ziemią leżącą  obok z przerzutami ,wyrównanie ziemi warstwami o gr.15-20 cm z zagęszczeniem , zruszenie powierzchni uprzednio zagęszczonej warstwy dla związania z następną, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  uporządkowanie stanowiska pracy

9.2.5. Rozplantowanie   ziemi  -płaci się za 1 m3 rozplantowanej ziemi

Cena obejmuje: rozplantowanie uprzednio wydobytej  z wykupu  z nadaniem spadku plantowanej powierzchni w kierunku cieku, wyrównanie rozplantowanej  powierzchni, zagęszczenie gruntu

9.2.6.  Usunięcie humusu- płaci się za 1 m2 usuniętego  i odpowiednio zdeponowanego humusu.

Cena obejmuje: dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, wytyczenie miejsc usunięcia humusu według projektu, oznakowanie robót, wydobycie i przemieszczenie, w miejsce wyznaczonej deponii pozyskanego humusu, uporządkowanie miejsca budowy

9.2.7. Odwodnienie technologiczne - płaci się za jednostki  wyszczególnione w przedmiarze robót tj: przygotowanie worków z piaskiem, wykonanie i rozbiórka, przełożenia -m3, pompowanie wody –mg, studzienki tymczasowe odwadniające, ew.  odwodnienie  igłofiltrami )

Cena obejmuje: zakup materiałów, napełnienie worków piaskiem, przeniesienia, roboty załadunkowe i rozładunkowe, ułożenie i rozbiórka  uprzednio przygotowanych worków z piaskiem jako grodze, zabezpieczenie gródz folią wraz z rozbiórkami, przygotowanie i obsługa  sprzętu do pompowania wody, pompowanie  tech. wody z wykopu, wbudowanie i rozbiórka tymczasowych studzienek odwadniających, (ew.odwodnienie igłofiltrami  o śr. do 50 mm. )

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY

PN-B-06050:1999	Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-02481:1998	Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-02480:1998	Grunty budowlane. Określenia, symbole podział i opis gruntów.

PN-B-04481:1988	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-92/D-95017  	Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.

PN-75/D-96000	Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-74/B-04452	Grunty budowlane. Badania polowe.

BN-77/8931-12	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-EN 10248-1:1999	Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy

PN-EN 10248-2:1999	Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. Tolerancje kształtów i wymiarów.

SST- 3   KONSTRUKCJE  BETONOWO-KAMIENNE  (CPV 45.24.3)

-  mury oporowe  betonowo – kamienne

-  stopień korekcyjno betonowo-kamienny

-  umocnienia skarp i dna brukiem – kamieniem łamanym poprzez wtopienie  w podłoże betonowe

-  mury kamienne

1.WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów oporowych betonowo – kamiennych, umocnienia  poprzez „wtopienie” bruku – kamienia łamanego w podłoże betonowe, murów kamiennych itp.  w ramach zadania:

„Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej działka nr 500

w Lutomi Górnej, gm. Świdnica”

- CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

###### (CPV 45.24.60)

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót polegających na wykonaniu:

-  mury oporowe betonowo – kamienne

- mury kamienne

-  stopień korekcyjny  betonowo -kamienny z wbudowaniem w próg belki drewnianej 2x20

-  umocnienia skarp i dna brukiem – kamieniem łamanym poprzez wtopienie  w podłoże betonowe

1.4 Określenia podstawowe

1.4.1.	Okładzina muru oporowego lub ubezpieczenia skarpowego- zewnętrzna (narażona na czynniki zewnętrzne) cześć muru tzw. lico muru. Wykonana z reguły z kamienia o kształtach regularnych

1.4.2.	Spoina - część lica muru, wypełnienie przestrzeni pomiędzy okładziną wykonane z reguły z zaprawy cementowej o małej porowatości i dużej wytrzymałości. Głębokość spoiny min.3cm

1.4.3.   Zaprawa cementowa - jest to przygotowana w odpowiednim stosunku mieszanina cementu, drobnego kruszywa, wody oraz ewentualnie różnego rodzaju dodatków uplastyczniających, uszczelniających, przyśpieszających wiązanie itp. Wyróżnia się następujące marki zapraw cementowych: 15, 30, 50, 80, 100, 120.

1.4.4	Beton zwykły - Beton o gęstości powyżej 1,8kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.5	Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu w odpowiednich proporcjach w zależności od potrzeby uzyskania odpowiedniej klasy betonu.

1.4.6.	Pozostałe  określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  z definicjami podanymi w SST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, OST-0, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.	Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót objętych niniejszą SST są:

- elementy deskowania,

- zaprawa cementowa i jej składniki

- mieszanka betonowa i jej składniki

- kamień do okładzin kamiennych

- materiał do dylatacji

- sączki odwadniające

- podsypka filtracyjna

- geowłóknina do drenażu

2.3.	Elementy deskowania

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-S 10040:1999.

Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom:

- drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,

- deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań.

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
Dopuszcza się wykonanie deskowań z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.

  - Zaprawa cementowa

Do   wykonania   określonego w pkt 1.3 SST3 zakresu robót przewiduje się użycie zaprawy cementowej marki M12 wg PN-90/B-14501, z ew. dodatkiem plastyfikatorów poprawiających szczelność i  mrozoodporność.

2.4.1.  Cement

Celem otrzymania zaprawy w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego środowiska, o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne, cement powinien posiadać następujące właściwości:

- wysoką wytrzymałość,

- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,

- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.

Do zaprawy zaleca się użycie, ze względu na niskie ciepło hydratacji, cementu hutniczego                              CEM III / A 32,5 NW /NA.

Cement pochodzący z każdej dostawy musi posiadać odpowiednie atesty.

Przed użyciem cementu do wykonania zaprawy zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie - niedopuszczalne

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z powyższymi normami cement nie może być użyty do zaprawy cementowej.

2.4.2.  Kruszywo do zaprawy cementowej

Kruszywo do zaprawy (piasek) powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712/A1:1997 Marka kruszywa nie powinna być niższa niż marka zaprawy. Kruszywo powinno odpowiadać dodatkowym wymaganiom:

- powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie,

- nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych.

Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, chemoodporne, bez zanieczyszczeń gliną i iłami.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, szerokości i głębokości spoin.

W zakresie zanieczyszczeń kruszywa powinny odpowiadać odpowiednim normom

Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania dla każdej dostawy kruszyw wyników badań pełnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. Reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-91/B-06714/34 niewywołująca zwiększenia wym. liniowych ponad 0,1 %,

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do zaprawy (nie większych niż 500 ton), konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru, która powinna być wydana na podstawie:

- świadectwa jakości (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej

- przeprowadzonych badań niepełnych kruszywa obejmujących:

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-4:2000,

- oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenia zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych)

2.4.3. 	Woda.

Woda zarobowa do betonu powinna być „odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań.

2.4.4. 	Dodatki i domieszki do zaprawy.

W celu uzyskania zapraw cementowych w dużym stopniu nieprzepuszczalnych i trwałych, o niskim stosunku w/c i wysokiej urabialności, należy   używać domieszek chemicznych o działaniu uplastyczniającym. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-EN 934-2:2002

Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności domieszek przy ustalaniu receptury zaprawy cementowej.

Przy dozowaniu składników stosunek cementu do piasku powinien wynosić dla marki zaprawy M12 1:6, stosując cement marki 25. Mieszając składniki zaprawy w betoniarce, powinno się najpierw wymieszać składniki suche (cement, piasek i dodatki), a następnie dodać wody i mieszać aż do otrzymania jednolitego koloru uzyskanej masy. Zaprawa cementowa powinna być zużyta w ciągu 2 godzin od chwili wykonania. Zaprawy cementowe stosowane są głównie do robót murowych, tynkowych, posadzkowych, do łączenia różnego rodzaju elementów, do robót okładzinowych oraz jako izolacja przeciwwilgociowa.

2.5.   Kamień do okładzin kamiennych ( murów, stopni)

Wymaga się zastosowanie kamienia  łamanego – bruku  ze skał twardych, nie zwietrzałych.

Wymiary bloków kamiennych powinny być dopasowane proporcją wielkości, jakością oraz wyglądem do okładziny zastosowanej w istniejących (ew. wcześniej wykonanych) murach oporowych.

Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia  powinny jednocześnie odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11205:1997, PN-EN 771-6:2002

Kontroli Inspektora nadzoru będzie podlegać jakość, kształt oraz kolor zastosowanego materiału kamiennego.

2.6.	Mieszanka betonowa

Do  wykonania  określonego zakresu robót przewiduje się użycie betonu zgodnie z projektem.

Zastosowany beton winien spełniać następujące wymagania wg normy PN-EN 206-1:2003

Do wykonania robót można stosować mieszankę betonową wykonaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową, wykonaną w Wytwórni.

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

2.6.1.  Cement

Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego na działanie agresywnego środowiska, o podwyższonej odporności na wpływy chemiczne, cement powinien posiadać następujące właściwości:

- wysoką wytrzymałość,

- mały skurcz, szczególnie w okresie początkowym,

- wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.

Cement pochodzący z każdej dostawy musi posiadać odpowiednie atesty.

Przed użyciem cementu do wykonania zaprawy zaleca się przeprowadzenie kontroli obejmującej:

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie - niedopuszczalne

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z powyższymi normami cement nie może być użyty do mieszanki betonowej.

2.6.2.  Kruszywo do mieszanki betonowej

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym, że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. Kruszywo powinno odpowiadać dodatkowym wymaganiom:

- powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie,

- nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych.

- ziarna kruszywa nie powinny być większe niż 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

Kruszywo powinno być dobrane wg ciągłej krzywej przesiewu, wodoszczelne, chemoodporne, bez zanieczyszczeń gliną i iłami.

Maksymalny wymiar ziaren kruszywa powinien pozwalać na wypełnienie mieszanką każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, szerokości i głębokości spoin.

Właściwości fizyczne i chemiczne kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do zaprawy (nie większych niż 500 ton), konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru, która powinna być wydana na podstawie:

- świadectwa jakości (atestu) kruszywa wystawionego przez dostawcę i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-86/B-06712 oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej

- przeprowadzonych badań niepełnych kruszywa obejmujących:

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

- oznaczenie kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

- oznaczenia zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenia zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych)

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.

2.6.3. 	Woda

Woda zarobowa do betonu powinna być „odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 "Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Powinna pochodzić ze źródeł nie budzących żadnych wątpliwości, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań.

2.7. Materiały do dylatacji

2.7.1 Papa na tekturze

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej odmiany 400/1200. Wymagania według PN-B-27617/A1:1997

2.7.2 Lepik asfaltowy z wypełniaczami na gorąco

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.8. Sączki odwadniające

Sączki o średnicy 110 cm wykonane mogą być z rurek PP  stosowanych do odwodnień.

2.9.  Kruszywo do drenażu

Kruszywo do drenażu (żwir i otoczaki) powinno składać się z elementów niewrażliwych na przemarzanie i nie zawierać składników łamliwych, pylących czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych siarczanów, pirytów, pirytów gliniastych i składników organicznych.

Kruszywo powinno nie zwierać ziaren piasku oraz nie posiadać zanieczyszczeń gliną i iłami.

2.10. Geowłóknina do drenażu.

Geowłóknina polipropylenowa przeznaczona do wykorzystania w konstrukcji drenażu powinna być wykonana z 100% włókien polipropylenowych ciętych, łączonych mechanicznie przez igłowanie, w postaci płaskiej i równomiernej struktury.

Geowłóknina winna być miękka, niełamliwa i nieulegająca trwałym zagięciom.

Geowłóknina polipropylenowa, stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami winna być odporna na czynniki klimatyczne i środowiskowe spowodowane zastosowaniem materiałów, technologii, warunków klimatycznych i eksploatacyjnych dopuszczanych w budownictwie komunikacyjnym.

Geowłóknina nie może ulegać biodegradacji, winna być odporna na działanie mikroorganizmów (grzyby, pleśń), czynników środowiskowych jak grunty organiczne, cement, lepiszcza bitumiczne i produkty ropopochodne, posiadać dużą odporność na promieniowanie UV.

Każda rolka powinna posiadać etykietkę zawierającą następujące dane:

- nazwa producenta

- adres producenta

- oznaczenie wyrobu

- data produkcji

- numer rolki

- wymiary w rolce : długość, szerokość

- masa rolki

- masa powierzchniowa

- numer Aprobaty Technicznej IBDiM Nr. AT/

Geowłóknina,  dostarczana  w   rolkach   opakowanych  w  folie,   może   być   składowana  bez  specjalnego zabezpieczenia. Geowłókninę nieopanowaną należy chronić przed zamoczeniem wodą, zapyleniem i przed działaniem słońca. Przy składowaniu geowłókniny należy przestrzegać zaleceń producentów. Rolki mogą być wyładowane ręcznie lub za pomocą żurawi i ładowarek.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST- 0 „Wymagania ogólne" pkt 3.

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 4.

Odległość składowanego materiału od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:

-na gruntach przepuszczalnych nie mniej niż 3,0 m.,

-na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niż 5,0 m

-transport materiałów do miejsca wbudowania powinien odbywać się poza klinem odłamu.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST0 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.	Prace wstępne

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzeczywistej ilości robót objętych przedmiotową specyfikacją z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.

Roboty objęte niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną należy prowadzić pod osłoną gródz ziemnych lub wykonanych z worków wypełnionych piaskiem. Wysokość gródz powinna być dostosowana do warunków środowiskowych z uwzględnieniem średnich przepływów wód w okresie prowadzonych robót. Grodze powinny być na tyle szczelne, aby zapewnić możliwość wykonywania robót w środowisku w miarę możliwości suchym. Przewidziano odpompowanie wód z wykopów. Wykonanie, wymagania oraz odbiór robót ziemnych oraz odwodnieniowych przedstawiono w SST 2 niniejszej specyfikacji.

W przypadku styku nowej konstrukcji oporowej z już istniejącą - powierzchnię styku istniejącego muru należy wyremontować (zabudować ubytki) tak, aby uzyskać równą powierzchnię umożliwiającą poprawne wykonanie dylatacji.

Grunt za konstrukcją oporową należy odwodnić za pomocą sączków odwadniających zgodnie z projektem  wstawionych w konstrukcję muru. Dokładne rozmieszczenie sączków na wysokości muru zamieszczono na rysunkach szczegółowych w dokumentacji technicznej. Za sączkami należy wykonać drenaż żwirowy rozmieszczenie oraz wymiary drenażu podano na rys. szczegółowych.

5.3. Oczyszczenie powierzchni styku bocznego istniejących konstrukcji

Skorodowane części konstrukcji w miejscu styku bocznego istniejącej konstrukcji z nową konstrukcja np.  z murem należy usunąć przez ich skucie.

Oczyszczona powierzchnia styku nie powinna wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze, substancje organiczne itp.

W celu wyrównania powierzchni bocznego styku należy przeprowadzić remont konstrukcji w miejscu styku poprzez uzupełnienie okładziny kamiennej oraz konstrukcji betonowej tak, aby wyrównana powierzchnia pozwalała na poprawne wykonanie dylatacji.

5.4.	Szalunki

5.4.1 Wykonanie deskowań

Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami.

Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora nadzoru.

Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię.

Szalunki należy ustawiać w taki sposób, aby docelowo beton spełniał warunki tolerancji co do
kształtu, położenia i wymiarów wymagane w odpowiednich normach.

Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do minimum.

Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian, deskowania należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową

Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże.

Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

    - Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań.

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane   zgodnie   z   określonymi   poniżej   minimalnymi wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną naprawione lub wymienione na  koszt  własny  wykonawcy.   Wszelkie  naprawy  lub  wymiana  betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.4.3.   Przygotowanie powierzchni deskowań.

Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu,  brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali i inne
pozostałości metali. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i z uwagi na środowisko wodne nie powinien być toksyczny.

5.4.4.  Rozbieranie deskowań

Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania szalunków.

Deskowania  oraz  podpory dla wykonywanych  konstrukcji  płytowych  lub  belek powinny pozostać na miejscu do czasu, gdy beton osiągnie wytrzymałość  nie mniejszą niż 2/3 swojej nośności (ilość dni potrzeba do uzyskania wymaganej nośności określona w odpowiedniej normie dla poszczególnych rodzajów betonu), lub do czasu zezwolenia na piśmie wydanego przez Inspektora nadzoru.

Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod okładziną kamienną.

  - Wykonanie ławy fundamentowej oraz korpusu muru oporowego wraz z okładziną kamienną.

Warunki ogólne

Przed przystąpieniem do robót betonowych należy sprawdzić należytą staranność, szczelność i czystość wykonanego deskowania oraz czy wykonane deskowanie pozwoli uzyskać wymiary konstrukcji zgodne z Dokumentacją projektową.

Uwaga:

1)  Po wykonaniu ławy  fundamentowej, korpus muru oporowego  powinien  być wykonywany poprzez warstwowe wykonywanie betonowania wraz z okładziną kamienną (jeden rząd kamienia a następnie betonowanie do górnej krawędzi okładziny - cykl należy powtórzyć aż do określonej w Dokumentacji technicznej wysokości muru)

Grubość okładziny kamiennej 0,25 m.

W trakcie prowadzenia robót korpusu muru i korpusie ubezpieczenia skarpowego należy wstawić do konstrukcji sączki odwadniające o śr .110 cm, w rozstawie zgodnie z projektem, wbudować kotwy według projektu.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,80 m od powierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m)

Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Z uwagi na zastosowaną technologię robót należy kierować się zasadą lokalizowania przerw w betonowaniu na kolejnych warstwach wykonywanej konstrukcji.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym poprzez: usunięcie z powierzchni betonu luźnych okruchów oraz warstwy szkliwa cementowego, obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu.

Beton należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5OC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznięciem.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5OC, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20OC w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 3 dni.

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0OC w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie wykonanej konstrukcji.

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych oraz worków z piaskiem umożliwiających szybkie zwiększenie wysokości gródz zabezpieczających przed wpłynięciem wód rzeki w miejsce trwających robót.

Pielęgnacja betonu

Z uwagi na środowisko wodne wymaga się wyłącznie chronić beton w czasie jego dojrzewania przed uszkodzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości nie mniejszej niż 2/3 swojej pełnej nośności (ilość dni potrzeba do uzyskania wymaganej nośności określona w odpowiedniej normie dla poszczególnych rodzajów betonu), lub do czasu zezwolenia na piśmie wydanego przez Inspektora nadzoru.

Wykończenie lica konstrukcji muru

Wypełnienie spoin należy wykonać zaprawą cementową marki niemniejszej niż M12 z odpowiednimi dodatkami. Skład zaprawy oraz wymagania techniczne zostały podane w punkcie 2.4 niniejszej specyfikacji.

Spoinowanie powinno być wykonane ze szczególną starannością tak, aby spoiny dokładnie wypełnione były zaprawą.

Koronę muru należy wykonać z okładziny kamiennej.

Korona muru powinna być wykonana ze spadkiem w kierunku rzeki.

5.6. Wykonanie dylatacji.

Mur i ubezpieczenie skarpowe powinny być zdylatowane . Nowe konstrukcje należy także zdylatować w miejscu bocznego styku  z inną konstrukcją (np. istniejącym murem oporowym, przyczółkami budowli  itp.)

Dylatację należy wykonać z dwóch warstw papy na lepiku asfaltowym.

Dopuszcza się wykonanie dylatacji z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- należytego wykonania wykopu oraz jego zabezpieczenia przed napływem wody

- Szalunków

- cementu i kruszyw do betonu

- kamienia do okładziny

- receptury betonu

- wykonane dylatacje

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem (ława fundamentowa oraz mur)

- sposobu ułożenia betonu wraz z okładziną kamienną (ława fundamentowa)

- sposobu ułożenia betonu i wraz z okładziną kamienna (mur oporowy)

- sposobu przygotowania zaprawy cementowej przed przystąpieniem do spoinowania

- sposobu wykonania spoinowania

- dokładności prac wykończeniowych

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy. Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych odpowiednich normach.

7.OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w  0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 8.

Jednostkami obmiaru są:

- wykonanie muru oporowego betonowo- kamiennego   jest - 1 m3  wraz z elementami  według przedmiaru robót

- wykonanie umocnienia dna  brukiem – kamieniem łamanym na podłożu  betonowym     jest -1 m3 /1m2  wraz z elementami  według przedmiaru robót

- wykonanie stopni korekcyjnych jest -1 m3  wraz z elementami  według przedmiaru robót

- wykonanie konstrukcji kamiennych murów jest -1 m3  wraz z elementami  według przedmiaru robót

Szczegółowy zakres ilości  robót ujęto w przedmiarze robót.

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w  0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 9.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji oraz ocena wizualna wykonanych robót, dały wyniki pozytywne.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  0ST-0 pkt 10.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie murów oporowych betonowo-kamiennych -płaci się za 1m3 wykonanej konstrukcji oporowej. Cena obejmuje dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, wytyczenie korpusu budowli, oczyszczenie wykopów z materiału luźnego oraz mogącego mieć niekorzystny wpływ na roboty betonowe (części organiczne itp.), wykonanie podsypki żwirowej (w przypadku posadowienia na gruntach zwięzłych-gliny pylaste zwięzłe), wykonanie podkładu z chudego betonu, wykonanie deskowania, oczyszczenie powierzchni styku bocznego istniejących konstrukcji oporowych wraz z ew. uzupełnieniem ubytków, wykonanie betonowej ławy fundamentowej ew. wraz z okładziną kamienną, wykonanie muru betonowego oporowego wraz z okładziną kamienną, wyrób i wykonanie kotew-klamer stalowych z wbudowaniem naprzemiennie co 0,5 m, wykonanie dylatacji, ułożenie geowłókniny do drenażu, wykonanie drenażu żwirowego, wstawienie sączków odwadniających w korpus muru, spoinowanie okładzin kamiennych, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót.

Wykonanie umocnienia dna brukiem – kamieniem łamanym na podłożu  betonowym - płaci się za 1m3 wykonanego ubezpieczenia. Cena obejmuje dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, wytyczenie umocnienia, oczyszczenie wykopów z materiału luźnego oraz mogącego mieć niekorzystny wpływ na roboty (części organiczne itp.), wykonanie podłoża betonowego,  wykonanie deskowania, ew oczyszczenie powierzchni styku bocznego istniejących konstrukcji oporowych wraz z ew. uzupełnieniem ubytków, ułożenie „wtopienie” bruku – kamienia łamanego o śr.gr.25cm w uprzednio przygotowane podłoże, wykonanie dylatacji, wypełnienie spoin zaprawą cementową M-12, pielęgnacja spoin, przeprowadzenie  pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót.

Wykonanie stopnia korekcyjnego -płaci się za 1m3 wykonanej konstrukcji wraz z robotami towarzyszącymi  Cena obejmuje dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, wytyczenie korpusu budowli, oczyszczenie wykopów z materiału luźnego oraz mogącego mieć niekorzystny wpływ na roboty betonowe (części organiczne itp.), wykonanie deskowania, oczyszczenie powierzchni styku bocznego istniejących konstrukcji oporowych, wykonanie konstrukcji betonowej, wykonanie  okładziny kamiennej, wykonanie dylatacji, wbudowanie belki drewnianej progowej 2 x20 cm wraz z kotwieniem, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót.

Wykonanie konstrukcji kamiennych murów-płaci się za 1m3 wykonanej konstrukcji kamiennej  Cena obejmuje dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, wytyczenie korpusu budowli, oczyszczenie wykopów z materiału luźnego oraz mogącego mieć niekorzystny wpływ na roboty betonowe (części organiczne itp.), wykonanie podsypki żwirowej         (w przypadku posadowiania na gruntach zwięzłych- gliny pylaste zwięzłe), oczyszczenie powierzchni styku bocznego istniejących konstrukcji oporowych wraz z ew. uzupełnieniem ubytków, przygotowanie kamienia, podnoszenie lub opuszczenie materiałów (wysokość podnoszenia materiałów wg. projektu) ułożenie kamienia, wypełnienie spoin, pionowanie, poziomowanie, wyprowadzenie krawędzi, wykonanie dylatacji, spoinowanie konstrukcji kamiennej, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY

PN-85/B-04500		Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-EN 206-1:2003		Beton

PN-EN 1008:2004		Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 13139:2003		Kruszywa do zapraw

PN-EN 771-6:2002		Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego

PN-B-11205:1997		Elementy kamienne.

PN-72/B-06190		Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna.

PN-EN 197-1:2002		Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2:2002		Cement. Część 2: Ocena zgodności

PN-EN 196-3:1996		Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości

PN-B-30000:1990		Cement portlandzki

PN-88/B-30001		Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711		Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-27617/A1:1997		Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-24625:1998		Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na gorąco

SST 4. BUDOWLE POPRZECZNE  ( stopnie korekcyjne drewniano –kamienne na rowie)

CPV 45.23.7,

1.	Wstęp.

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  przy wykonywaniu  budowli poprzecznych stopni korekcyjnych drewniano-kamiennych  w ramach zadania:

Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej działka nr 500

w Lutomi Górnej, gm. Świdnica”

- CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

###### (CPV 45.24.60)

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie robót polegających na  wykonaniu:

- stopni korekcyjnych  drewniano – kamiennych – 4 szt. ( na rowie)

- stopień korekcyjny betonowo-kamienny  szt.1 ( pot.Bielina) –określono w SST -3

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  z definicjami podanymi  w  0ST-0 „wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

2.	Materiały

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST–0 „Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.	 Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu gurtów  objętych niniejszą SST są:

- belki drewniane ( zaimpregnowane)

- geowłóknina o gram.400

- piasek

- kamień łamany do narzutów

2.2.1. Belki, okraglaki.

Bale drewniane powinny być wykonane z drewna twardego ( zimpregonowanego) o śr. 20 cm oraz okrąglaki o śr.5 cm.

Drewno powinno być w dobrym stanie technicznym, zaimpregnowane odpowiednio środkami przyjaznymi dla środowiska wód płynących .

Drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251

2.2.2.	Geowłóknina o gram. 200- 400

Właściwościom jakim powinna odpowidać geowłóknina określono w SST –3.

2.2.3.   Kamień łamany do narzutów kamiennych

Wymaga się zastosowanie kamienia łamanego ze skał twardych, nie zwietrzałych o średnicy zgodnie z projektem  ( śr. do 15 cm). Właściwości fizyczne i chemiczne zastosowanego kamienia  powinny jednocześnie odpowiadać wymaganiom normy PN-B-11205:1997, PN-EN 771-6:2002.Kontroli Inspektora nadzoru będzie podlegać jakość oraz wielkość zastosowanego materiału kamiennego.

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  0ST- 0 „Wymagania ogólne" pkt 3.

4.	Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 4.

5.	Wykonywanie  robót

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w 0ST- 0 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.	Prace wstępne	-

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzeczywistej ilości robót objętych przedmiotową specyfikacją z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.

Roboty objęte niniejszą szczegółową specyfikacją techniczną w razie potrzeby należy prowadzić pod osłoną gródz ziemnych lub wykonanych z worków wypełnionych piaskiem. Wykonanie, wymagania oraz odbiór robót ziemnych oraz odwodnieniowych przedstawiono w SST- 2

5.3.	Wykonanie konstrukcji  progów

- Progi korekcyjne drewniano-kamienne należy wykonać  z 2 belek drewnianych o śr. 20cm (belki zaimpregnowane) oraz okrąglaka o śr. 5 cm z wpuszczeniem obustronnym belek i okrąglaka  po 0.5 m w skarpy. Wzmocnienie konstrukcji  prętami gwintowanymi o śr.12 mm , dł.0.5 m. Poniżej i powyżej  stopnia o na długości 1 m +0.7 m  przyjęto wykonanie narzutu kamiennego ułożonego na uprzednio rozścielonej geowłókninie i podsypce piaskowej gr .5 cm.

- Próg  korekcyjny betonowo-kamienny należy wykonać: mury betonowo-kamienne obustronne na dł. 5/6m+2 m,( wbudowanie prętów stalowych o śr. 20 mm, dł.1,5 m wbudowanych mijankowo co 0,5 m) wykonanie filtrów drenażowych, umocnienie dna między murami brukiem wtopionym w beton, wykonanie stopnia betonowo-kamiennego z wbudowaniem belki progowej 2 x20 cm ze stabilizacją oraz okładziny kamiennej –określa SST 3.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 0ST- 0  „Wymagania ogólne „ pkt 6.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

- należytego wykonania  wykopu oraz jego zabezpieczenia przed napływem wody

- wykonanie konstrukcji drewnianej stopni korekcyjnych

- jakości materiałów  drewnianych, cementu, kruszyw, kamienia łamanego- bruku

- wykonania narzutu kamiennego

- dokładności prac wykończeniowych

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy.

Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych odpowiednich normach.

7.	Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w 0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 8.

Jednostką  obmiarową   wykonania  stopni korekcyjnych  jest  -  (1 szt.) wraz z robotami towarzyszącymi –szczegółowe ilości robót przedstawiono w przedmiarze robót.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w 0ST-0  „Wymagania ogólne" pkt 9.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji oraz ocena wizualna wykonanych robót, dały wyniki pozytywne.

9.	Podstawa  płatności.

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 0ST – 0 pkt 10.

  - Cena jednostki obmiarowej.

9.2.1 Wykonanie stopnia korekcyjnego drewniano-kamiennego  - płaci się za wykonaną konstrukcję według ilości przedstawionej  w przedmiarze robót:

w tym:

stopnie korekcyjne  drewniano-kamienne

- wykonanie konstrukcji drewnianej z belki drewnianej 2x20 (zaimpregnowanych) oraz okrąglak o śr.5 cm wraz z mocowaniem belek  - m3

- rozścielenie geowłókniny o gram 400, wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm,   - m2

- wykonanie narzutu kamiennego warstwą grubości 15 cm –m3

Cena obejmuje : dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, oczyszczenie wykopów z materiału luźnego oraz mogącego mieć niekorzystny wpływ na wykonanie konstrukcji  (kamienie itp.), wykonanie i wbudowanie konstrukcji drewnianej z belki drewnianej 2x20 (zaimpregnowanie drewna) oraz okrąglaka o śr.5 cm wraz z mocowaniem belek, rozścielenie geowłókniny o gram 400, wykonanie podsypki piaskowej gr. 5 cm,  wykonanie narzutu kamiennego warstwą grubości 15 cm, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót.

stopień  korekcyjny kamienno –betonowy : określono w SST 3

10.Przepisy związane, normy

PN-85/B-04500		Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-EN 206-1:2003		Beton

PN-EN 1008:2004		Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 13139:2003		Kruszywa do zapraw

PN-EN 771-6:2002		Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego

PN-B-11205:1997		Elementy kamienne.

PN-72/B-06190		Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002		Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2:2002		Cement. Część 2: Ocena zgodności

PN-EN 196-3:1996		Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości

PN-B-30000:1990		Cement portlandzki

PN-88/B-30001		Cement portlandzki z dodatkami

PN-79/B-06711		Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-27617/A1:1997	 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-B-24625:1998		Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na gorąco

###### SST 5       UMOCNIENIE  POWIERZCHNIOWE  SKARP i DNA CIEKÓW:

humusowanie , obsiew,

(CPV 45.11.27 )

1. Wstęp

1.1. Przedmiot  SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót umocnieniowych dna i skarp  cieków  które zostaną  wykonane w ramach zadania p.n.:

Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej działka nr 500

w Lutomi Górnej, gm. Świdnica”

- CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

###### (CPV 45.24.60)

1.2. Zakres stosowania  SST

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie:

- plantowanie skarp

- humusowanie powyżej umocnienia

- obsiew mieszanką traw

## 1.4. Określenia podstawowe

Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca co najmniej 2% części organicznych.

Humusowanie -  zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej,   obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST-0  „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST –0 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST-0 „Wymagania ogólne” pkt 2.

## 2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowów  objętymi niniejszą OST są:

- ziemia urodzajna,

- nasiona traw oraz roślin motylkowatych,

## 2.2.1. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

2.2.2.  Nasiona traw

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-12074:1998 [4].  Nasiona roślin powinny spełniać wymagania  PN-R-65023:1999 [9].

3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST -0 „Wymagania ogólne” pkt 3.

4. Transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST -0 „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. Wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST- 0 „Wymagania ogólne” pkt 5.

## 5.1.1. Humusowanie

Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej powinna sięgać poza górną krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 5 do 10 cm po uwałowaniu, zagęszczeniu,  w zależności od gruntu występującego na powierzchni skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem,  powierzchnię skarpy należy spulchnić na głębokość 2 cm. Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.

## 5.2.2. Umocnienie skarp przez obsianie trawą

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw polega na:

1) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:

-       humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

2)  obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp),

W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie.

# 6. Kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 0 „Wymagania ogólne” pkt 6.

## 6.2. Kontrola jakości humusowania i obsiania.

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych robót i ich zgodności z SST, oraz na sprawdzeniu daty ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych miejsc nie powinna być większa niż 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczać 0,2 m2. Na zarośniętej powierzchni nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

## 6.3. Kontrola jakości darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróżniają się barwą charakteryzującą jej nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię.

Na powierzchni ok. 1 m2  należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny do siebie i do powierzchni gruntu, czy jest równa, sprawdzenie jakości spoin.

7. Obmiar  robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST –0  „Wymagania ogólne” pkt 7.

## 7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami  obmiaru są:

- plantowanie  skarp i dna - 1m2

- humusowanie i  obsianie mieszanką traw - 1m2

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 0 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa  płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST -0 „Wymagania ogólne” pkt 10.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

    - Cena wykonania plantowania powierzchni  1 m2  obejmuje: dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, ścięcie wypukłości lub zasypanie wgłębień z ubiciem plantowanej powierzchni.

9.2.2 Cena wykonania 1m2 umocnienia skarp cieków  przez humusowanie i obsiew obejmuje:roboty pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie materiałów, przygotowanie podłoża spulchnienie gruntu skarpy na gł. 2 cm, dostarczenie i pokrycie skarp humusem – humus z uprzedniego zdjęcia z pasów  technologicznych -   bez zakupu obsianie skarpy z uklepaniem  powierzchni, roboty pielęgnacyjne, uporządkowanie terenu,

10. Przepisy związane

## 10.1. Normy

| PN-B-12099:1997 | Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badań |
| --- | --- |
| PN-R-65023:1999 | Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych |

SST    6          ROBOTY REMONTOWE   KONSTRUKCJI    KAMIENNYCH                             (CPV 45.45.3)

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych konstrukcji  kamiennych w ramach zadania:

Odbudowa mostu drogowego w ciągu drogi gminnej działka nr 500

w Lutomi Górnej, gm. Świdnica”

- CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

###### (CPV 45.24.60)

1.2.	Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.	Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót remontowych okładziny murów oporowych i obejmują:

1) Okładziny kamienne

- oczyszczenie okładziny kamiennej oraz spoin okładziny

- uzupełnienie ubytków w spoinach okładziny murów oporowych

- zabudowa ubytków w okładzinie kamiennej muru oporowego

1.4 Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  z definicjami podanymi w 0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 0ST-0, SST oraz zaleceniami Inspektora nadzoru

2.	MATERIAŁY

2.1.	Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 2.

2.2.	Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu remontu okładziny muru oporowego objętego niniejszą SST są:

- zaprawa cementowa i jej składniki

- kamień łamany – bruk

2.3.	Zaprawa cementowa

Do   wykonania   określonego w pkt 1.3 SST 3 zakresu robót przewiduje się użycie zaprawy cementowej marki M12 wg PN-90/B-14501, z dodatkiem plastyfikatorów poprawiających szczelność i  mrozoodporność.

2.3.1.  Cement  -określa  SST 3

2.3.2.  Kruszywo do zaprawy cementowej - określa  SST 3

2.3.3. 	Woda-  określa  SST 3

2.3.4. 	Dodatki i domieszki do zaprawy-  określa  SST 3

2.4.   Kamień  łamany –bruk - określa  SST 3

3.	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 0ST- 0 „Wymagania ogólne" pkt 3.

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 4.

Odległość składowanego materiału od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:

a)	     na gruntach przepuszczalnych nie mniej niż 3,0 m.,

b)	     na gruntach nieprzepuszczalnych nie mniej niż 5,0 m

c)	transport materiałów do budowy powinien odbywać się poza klinem odłamu.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w 0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2.	Prace wstępne	-

Przed przystąpieniem do właściwych robót Wykonawca ma obowiązek sprawdzić zgodność rzeczywistej ilości robót objętych przedmiotową specyfikacją z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. Wszelkie odstępstwa od Dokumentacji winny być odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co będzie stanowić podstawę do korekty ilości robót w Księdze Obmiaru.

5.3. Oczyszczenie okładziny kamiennej oraz spoin okładziny.

Porosty oraz mchy zalegające na wierzchniej warstwie muru lub innego umocnienia a także skorodowane odcinki spoinowania powinny być usunięte przez użycie wody pod wysokim ciśnieniem (lanca wodna), piaskowanie lub skucie.

Oczyszczona powierzchnia wypełnienia spoin nie powinna wykazywać oznak korozji. Należy usunąć wszystkie luźne części i substancje zakłócające wiązanie, takie jak pyły, oleje i tłuszcze, substancje organiczne itp.

5.4.	Uzupełnienie ubytków w spoinach okładziny murów oporowych lub innych konstrukcjach kamiennych.

Wypełnienie spoin należy wykonać zaprawą cementową marki niemniejszej niż M12 z odpowiednimi dodatkami. Skład zaprawy oraz wymagania techniczne zostały podane w punkcie 2.3 niniejszej specyfikacji.

Spoinowanie powinno być wykonane ze szczególną starannością tak, aby spoiny dokładnie wypełnione były zaprawą.

5.5.	Zabudowa ubytków w okładzinie kamiennej muru oporowego lub innych konstrukcjach kamiennych.

Wykonanie zabudowy ubytków w okładzinie muru lub innych konstrukcjach kamiennych polega na uzupełnieniu brakujących elementów kamiennych w zewnętrznej warstwie budowli.

W miejscu wstawianych elementów kamiennych wyrwę należy oczyścić z luźnych części, zmoczyć obficie wodą a następnie zagruntować podłoże zaprawą o marce niemniejszej niż M12.

Do zabudowy ubytków należy przystąpić dopiero po związaniu warstwy gruntującej. Do wypełnienia wyrw należy zastosować materiał kamienny odpowiadający wymaganiom podanym w punkcie 2.4 niniejszej specyfikacji oraz zaprawę cementową o parametrach podanych w punkcie 2.3 niniejszej specyfikacji.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5OC do +25 OC i być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy. Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być niewiększa niż 80%.

Po wykonanej poprawnie zabudowie należy wypełnić spoiny pomiędzy okładziną kamienną według wymagań podanych w punkcie 5.4 niniejszej dokumentacji.

Przytwierdzenie kamienia do podłoża na pełną zalewkę. Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niż:

- 40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m

- 50 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w 0ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.

Sprawdzenie należytego wykonania oczyszczenia lica muru oraz uzupełnienia ubytków w spoinach murów oporowych, uzupełnienia ubytków w konstrukcji kamiennej , betonowej oraz ceglanej   polega na ocenie wizualnej Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakości wykonania w/m czynności polega również na sprawdzeniu zgodności  z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w 0ST-0 „Wymagania ogólne" .

Jednostkami obmiaru są:

- zabudowa ubytków w konstrukcji  kamiennej  - 1 m3

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w 0ST-0 „Wymagania ogólne" .

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

Należytego wykonania oczyszczenia okładziny murów oporowych oraz spoin

Cementu i kruszyw do betonu

Kamienia do okładziny

Cegły  budowlanej pełnej

Sposobu przygotowania zaprawy cementowej przed przystąpieniem do robót okładzinowych

Sposobu wykonania okładziny kamiennej

Sposobu wykonania spoinowania

Dokładności prac wykończeniowych

Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w 0ST-0 pkt.

9.2.	Cena jednostki obmiarowej

Remont, zabudowa ubytków w konstrukcji kamiennej - płaci się za 1m3 wykonanego remontu muru lub innej konstrukcji kamiennej. Cena obejmuje dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiału, oczyszczenie powierzchni, wykonanie gruntowania wnęki wyrwy zaprawą cementową, zabudowę wyrwy materiałem kamiennym ułożonym na zaprawie cementowej, wymiana kamienia, wykonanie spoinowania okładziny kamiennej, wykonanie rusztowań w przypadku ich niezbędności do wykonania robót, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniu całości robót.

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY

PN-85/B-04500		Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-EN 1008:2004		Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 13139:2003		Kruszywa do zapraw

PN-EN 771-6:2002		Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego

PN-B-11205:1997		Elementy kamienne.

PN-72/B-06190		Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

PN-EN 197-1:2002		Cement. Część 1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.

PN-EN 197-2:2002		Cement. Część 2: Ocena zgodności

PN-B-30000:1990		Cement portlandzki

PN-88/B-30001		Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 196-3:1996		Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości

PN-79/B-06711		Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych